Interaktív kijelző – 75 hüvelykes, 4 toll, 2.1 hang, tükröződésmentes

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | 75" interaktív képernyő |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: |  |
| Képernyő: Átlós | Minimum 75 hüvelyk |
| Felbontás | Minimum 3840 x 2160 |
| Keret | Fekete homokfúvott alumínium |
| Frissítés | Minimum 60 Hz |
| Panel típusa | Ultra HD LED - IPS |
| Technológia | Csillogásgátló nanotechnológia, antibakteriális |
| Biztonságos üveg | Mohs 7, az üveg és a panel közötti távolság nélkül |
| Képarány | 16:9 |
| fényesség | Minimum 450 cd/m2 |
| Kontraszt | Minimum 5000:1 |
| Színek száma | Minimum 10 bit (1,07 B) |
| Látószög | Minimum 178 fok |
| OPS slot | Igen |
| Élettartam | Minimum 50.000 óra |
| Érintő funkciók: Érintőképernyős technológia | Technológia ProWrite vagy azzal egyenértékű |
| Érintse meg a frissítési gyakoriságot | ≥ 150 Hz |
| Érintő pontok | Minimum 16 írási és 40 érintési pont |
| Érintés pontossága | 1 mm |
| Automatikus kalibrálás | Igen |
| Napellenállás | Igen |
| Interaktív oktatási szoftver a csomagban | Igen |
| Képernyőmegosztási lehetőség | Igen |
| Natív integráció a videokonferencia vagy távoktatási megoldásokba | Igen |
| Hivatalos alkalmazásbolt | Igen |
| Integrált böngésző | Igen |
| Támogatott operációs rendszerek | Windows 8.1, 10, 11/Mac OS X/Linux/Android |
| NFC olvasó | Igen |
| Írásmód: Tollak száma | Minimum 4 toll felismerő funkcióval az íróalkalmazás megnyitásával, amikor felveszi a tollat. Lehetőség egyidejűleg legalább 3 különböző színben történő írásra. |
| Író funkció többféle színben és vastagságban | Igen |
| Tenyérfelismerő funkció | Lehetővé teszi a tenyérfelismerést írás közben az írási mód megszakítása nélkül. |
| Interaktív tartalomkészítő szoftver | A szoftveralkalmazásnak felhasználói bejelentkezésen keresztül elérhetőnek kell lennie legalább a keresőmotorból és a telepített dedikált alkalmazásból. Lehetővé kell tennie a felhasználók számára a hozzáférést az egyéni fiók létrehozása után történő bejelentkezéssel. A fióknak hozzáférést kell biztosítania egy online közösséghez, ahol a létrehozott tartalom és az interaktív tartalom létrehozásához szükséges egyéb fontos források megoszthatók. Lehetővé kell tennie fájlok importálását legalább a következő formátumokban: Fájlok (.pdf, .doc, .docs, .xls, .ppt, .odt, .ds, .txt, .rtf), képek (.png, .jpg, .gif, .swf, .svg, .ai, .eps, .psd), hangok (.mp3, .wav, .flac, .m4a, .ogg, .oga, .opus), archívumok (.zip) , .tar, .gz, .bz2, tgz, .rar). A munkamenet során értesítéseket kell megjelenítenie a felhasználók számára, hogy figyelmeztesse őket az alkalmazásban végrehajtott helytelen műveletekre. Az értesítések korlátozott ideig jelennek meg a képernyőn, valós idejű visszajelzést jelentenek a művelet korrigálása céljából, továbbá az értesítéseknek különböző színűeknek kell lenniük a hiba azonosítása érdekében (pl. piros - lehetetlen művelet) . Lehetőséget kínál a munkamenet rögzítésére, a szünet funkció elérésére, valamint a videófelvétel mentésére és elküldésére. A szoftvernek tartalmaznia kell egy dedikált alkalmazást a vetélkedők készítéséhez, és lehetőséget kell biztosítania a más helyeken tartózkodó felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a szavazórendszeren keresztül megjelenített tartalomhoz, és interakcióba léphessenek vele. A kvízkészítés módot egy másik lapon elérő funkció lehetővé teszi a cím kitöltését, kérdések hozzáadását egy erre a célra szolgáló gombbal, időkorlát beállítását a résztvevők számára egy kérdés vagy a teljes kérdéssor megválaszolására, a válaszok megjelenítésének lehetőségét központosított módon. Lehetőség a felhőben mentett fájlok elérésére legalább: OneDrive, Dropbox és Google Drive. A szoftvernek rendelkeznie kell egy integrált forráskönyvtárral legalább a következő kategóriákból: 3D modellek (földrajz, történelem, természet, kémia, mérnöki tudományok), képek, hangok (számok, háziállatok, betűk, emberi hangok, hangszerek, közlekedési módok) ), lehetőség van hangok beszúrására az import gombon keresztül a munkafelületre húzva (legalább mp3 és waw formátumok). Az importált hangokat a későbbiekben a főmenüből, munkaháttérről, több mint 200 interaktivitási eszközről, képekről (közvetlenül az internetről történő beillesztés lehetőségével), videókról (a munkalapról közvetlenül a YouTube elérésének lehetősége) kell elérni. Integrált alkalmazással kell rendelkeznie a felhasználók összekapcsolásához, akár böngészők elérésével, akár egy meglévő alkalmazásboltokból letölthető alkalmazáson keresztül. Az alkalmazásnak engedélyeznie kell a hozzáférést a hozzáférési kód megadása után. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie a több szavazási lehetőséggel rendelkező szavazási munkamenetek, a válaszok központosítását, az aktív munkamenetek és a bejelentkezett tagok megjelölését. Ezenkívül engedélyezze a bejelentkezett felhasználóknak, hogy megosszák a használt eszköz képernyőjét. Képernyőkép készítésének lehetősége a szoftveralkalmazás webes verziójában. Lehetőség más felhasználók meghívására a munkamenetbe és az üzenet testreszabására e-mailben. A végrehajtott változtatások valós időben jelennek meg, a folyamatban lévő funkciók és objektumok blokkolva vannak a többi felhasználó számára. |
| Eszközkezelő rendszer | Lehetővé kell tennie a kijelzők egyetlen helyről történő kezelését. Lehetővé kell tennie legalább a megjelenítési beállítások módosítását, az alkalmazások telepítését, az elérhető frissítések bejelentését, a csoportok létrehozását, az audio- és videobeállítások módosítását, a háttérképek megváltoztatását. A felügyeleti rendszerhez való hozzáférés rendszergazdai fiók alapján történik. Lehetővé kell tennie SN-t használó kijelzők hozzáadását, csoportok létrehozását különböző kritériumok szerint, a csoport módosítását, a tartalommegosztó alkalmazások kezelését (legalább az AirPlay, Miracast, Chromcast alkalmazásokat, de azokat az előre telepített alkalmazásokat is, amelyek rendelkeznek ezzel funkció). Módosítsa az NFC beállításait. A vezérlőpult lehetővé teszi leírások és hely hozzáadását a létrehozott csoportokhoz. Lehetővé kell tennie az audio-video beállítások (hangerő, fényerő, kontraszt) módosítását. Lehetővé kell tennie a háttérkép megváltoztatását a főképernyőn. |
| Alkalmazások telepítése | Egy előre telepített alkalmazásbolton keresztül, amely biztosítja a felhasználó számára, hogy az alkalmazások a megjelenítésre optimalizálva legyenek. Ahhoz, hogy a letöltött alkalmazások kompatibilisek legyenek a kijelzővel, az alkalmazásboltot az interaktív képernyő gyártójának kell fejlesztenie (az összes telepíthető alkalmazást a gyártó előzetesen ellenőrizte). |
| Tartalommegosztó alkalmazások | Lehetővé kell tennie a tartalom megosztását különböző eszközökről olyan alkalmazásokon keresztül, amelyek lehetővé teszik a megosztást legalább Windows, Chrome, MacOS vagy iOS rendszeren. |
| Integrált böngésző | Előre telepített alkalmazás, amelyet az interaktív képernyő gyártója fejlesztett ki. Lehetővé teszi a weboldalak elérését és a főmenüből elérhető alkalmazások formájában történő mentését a főképernyőn. |
| Tábla funkció | Legalább két munkamódban jelenik meg: megjegyzés típusú munkamódban és tábla típusú munkamódban dedikált menüvel. Lehetőség a jegyzetek készítésére bármilyen típusú dokumentumon, beleértve a weboldalakat is, a főmenü, lebegő menüben található gomb megnyomásával. Lehetővé teszi képek, formák beszúrását, írást és rajzolást különböző színekben, több érintést. A megjegyzések bármilyen felületen történő megmunkálási módja lehetővé teszi a QR-kód beolvasásával vagy e-mail platformon keresztül létrehozott tartalom megosztását. Lehetővé teszi képernyőképek készítését, amelyek automatikusan átkerülnek a munkalapra, ahol a szerkesztés elvégezhető. |
| Levegőminőség érzékelő | Igen, legalább a páratartalomra, VOC-ra, PM2,5-re |
| Hőmérséklet szenzor | Igen |
| Hang: Integrált hangszórók Levehető mikrofonok száma | Minimum 95 W 2.1 Dolby Audio soundbar Igen, minimum 2x20W Mélynyomó 1x20 Minimum 6 |
| Belső lejátszó: Változat | Minimum Android 11.0 |
| tárolás | Minimum 64 GB |
| memória | Minimum 6 GB |
| Szoftver frissítés | Minimum 5 év vezeték nélküli OTA (7 vagy 8 év meghosszabbítási lehetőséggel) |
| Csatlakozás: minimális portok | Fő panel 1 x HDMI 2.1 kimenet ( 4K@120Hz és 8K@60Hz ) 1 x HDMI 2.1 (CEC, ARC és HDCP2.3) 3 x HDMI 2.1 (CEC, HDCP 2.3) 1 x DisplayPort – USB-C 1x USB C 1x VGA ( 1920x1080@60Hz ) 1 x AV bemenet – (3,5 mm-es mini jack) 1 x audio bemenet (VGA) – (3,5 mm-es mini jack) 1 db fejhallgató (3,5 mm-es mini jack) 2 x analóg audiokimenet – 2 x RCA (L+R) 1 x SPDIF digitális hangkimenet (TOSLink) 1 x RS232 vezérlő 1x IP232 (LAN) 3 x USB B Touch (USB 3.2) 1 x USB 2.0 (liftvezérlés) 6 x USB 3.2 1 x LAN bemenet (RJ45, 1000 Mbit/s) 1 x LAN kimenet (RJ45, 1000 Mbit/s) Normál WiFi mód WiFi szabvány: 802.11ax – WiFi 6 Bluetooth verzió: 5.0 1 x Mini SD kártyanyílás PC modul foglalat 80 tűs OPS bővítőhely |
| Általánosságok: Képernyő méretei | Maximum 1800 x 1055 x 98 mm |
| VESA szabvány | 800x400 mm |
| Nettó tömeg | Maximum 60 kg |
| Energia fogyasztás | Maximum 130 W |
| Üzemi hőmérséklet | Minimum 0 °C – 38 °C |
| Garancia | Minimum 5 év |
| Tanúsítvány | Energia csillag |
| Eco mód | Igen |