Interaktív kijelző - 86"

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív képernyő 86" |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: |  |
| Képernyő: Átlós | Minimum 86 hüvelyk |
| Felbontás | Minimum 3840 x 2160 |
| Aktív felület | 189,7 x 106,8 cm (88,56”) |
| Technológia | LED IFPD |
| Tervezés | Ultra vékony |
| Biztonságos üveg | 4 mM |
| Képarány | 16:9 |
| Látószög | 178° |
| fényesség | Minimum 450 cd/m2 |
| Kontraszt | Minimum 5000:1 |
| Színek száma | Minimum 10 bit (1,07 B) |
| Támogatott felbontások | Minimum 1024x768/1280x720/1280x960/1280x1024/1360x768/1440x900/1600x1200/1920x1080/3840x2160 |
| Válaszidő | <8 ms |
| Érintő funkciók: Üzemhőmérséklet | 0°C – 40°C |
| Írásmód | Ujj vagy toll |
| Érintő pontok | Minimum 20 pont |
| Pontosság | <2 mm |
| Érintéstechnológia | IR technológia |
| Helymeghatározási felbontás | 4096x4096/16384x16384/32768x32768 |
| Válaszidő | <8 ms |
| A kurzor sebessége | >180 pont/sec |
| Kommunikációs port | USB |
| Csatlakozás: Hátsó bejáratok: Első bejáratok: Hátsó kijáratok: | 2 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x DP, 1 x USB 3.0, 1 x TOUCH-usb, 1 x RS232, 1 x TF KÁRTYA, 1 x LAN, 1 x WIFI, 1 x BT, 1 x OPS port, 1 x VGA+Audio, 1 x YPBPR, 1 x AV 1 x HDMI, 1 x USB-C, 3 x USB 3.0, 1 x TOUCH-USB 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x fülhallgató |
| Tábornok: Nettó tömeg: Bruttó súly: Csomag méretei: A készülék méretei: Élettartam: | Maximum 71 kg Maximum 94 kg Maximum 2120 x 1353 x 240 mm Maximum 1975,5 x 1179,7 x 89,2 mm Minimum 50.000 óra |
| Fogyasztás: Készenlétben lévő: Névleges fogyasztás: Feszültségtartomány: | <0,5W 180 W AC (100-240) V-50/60Hz |
| Képességek: Rendszer: GPU: CPU: RAM: vaku: | Android 11.0 Mali G52 A55*4@1.9G 4 GB DDR3 32 GB eMMC |
| Hang: | Beépített 2x15W elöl |
| VESA lehetőség | 750x400 |
| Kompatibilitás: | Windows, Mac OS, Linux |
| Oktatási szoftveralkalmazás legalább a következő funkciókkal: | - Lehetővé teszi a tanárok számára, hogy interaktív órákat hozzanak létre, ingyenesen, örökre szóló engedélyt kapjanak - Lehetővé teszi megjegyzések készítését, írását és rajzolását mind a tábla felületén, mind a külső PDF fájlokon. -Oktatási források könyvtára, amely lehetővé teszi az olyan területekről származó források beillesztését, mint: kémia, földrajz, matematika (3D-s források, speciális eszközök, számítástechnika, zene, sport stb.). -Lehetővé teszi képernyőképek és felvételek készítését későbbi eléréshez - Integrált webes keresési mód, amely lehetővé teszi az előre meghatározott oldalak elérését és beállítását az internetes források egyszerű eléréséhez közvetlenül a létrehozott leckében - Lehetővé teszi az „asztal megjelenítése” módba váltást a szoftveralkalmazás bezárása nélkül - A jobb láthatóság érdekében engedélyeznie kell a "teljes képernyős" megtekintési módot - Funkció a geometriai formák felismerésére és a felhasználó által készített rajzok megfelelő formákba való átültetésére - Kiválasztási funkció a megjelenített tartalom egy szegmensének kiemelése érdekében, hogy minden felhasználó jobban megtekinthesse listaoldalak " menüből - Több lehetőség az írási funkcióhoz a megjegyzésekkel ellátott tartalom jobb kiemelése érdekében: aktuális írás, színkiemelés, kettős funkció árnyékhatáson keresztül, kiemelés lehetősége effektusokon keresztül, például: szivárvány, színes spirál, geometriai formák effektus -Parancsikon, amely lehetővé teszi alkalmazások/programok beillesztését a felhasználói listába, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen és gyorsan hozzáférjenek más erőforrásokhoz anélkül, hogy be kellene zárni az oktatási alkalmazást: például a Zoom videokonferencia alkalmazás megnyitásának lehetősége, keresőmotorok , acrobat reader stb -Tartalom kiválasztásának lehetősége a kijelölésben szereplő egyes elemek egyedi jelölésével és a tartalom elforgatásának, nagyításának, kicsinyítésének, mozgatásának lehetősége a megjelenített leckék/tartalom interaktivitása érdekében a kezdeti elem egyszerű megérintésével , webhivatkozás beszúrása az elemekbe, hozzáadás a kedvencekhez, hozzáadása az összes oldalhoz. elemek rendezése a munkalapon, animációk beszúrása. -A fő felület menü testreszabása -Lehetőség konferencia létrehozására akár 49 felhasználóval - Életre szóló ingyenes hozzáférés, a hardverrendszerrel való kompatibilitás érdekében az alkalmazást ugyanannak a szállítónak kell fejlesztenie, mint az interaktív kijelzőt . |
| Osztályszervezési szoftveralkalmazások és tevékenységek, amelyek lehetővé teszik legalább a következőket: | - A tanárok elérése és összekapcsolása Android és Windows alkalmazásokból - Felhasználó regisztráció - Tábla hozzáférés, tesztek, felmérések - Képernyőmegosztás - Fájlhozzáférés külső forrásokból - A csatlakoztatott képernyők megjelenítése a megjelenítési igénytől függően - A csatlakoztatott berendezések aktivitásfigyelése - Életre szóló ingyenes hozzáférés, a hardverrendszerrel való kompatibilitás érdekében az alkalmazást ugyanannak a szállítónak kell fejlesztenie, mint az interaktív kijelzőt . |
| Alkalmazási megjegyzések: | - Lehetővé teszi az Androiddal való integrációt - Jegyzetek, vázlatok, megjegyzések készítése és megosztása egyszerű módon QR-kóddal vagy e-mailben. -Több funkció a tartalom írására és kiemelésére -Az egész életen át tartó ingyenes hozzáférés, a hardverrendszerrel való kompatibilitás biztosítása érdekében az alkalmazást ugyanannak a szállítónak kell fejlesztenie, mint az interaktív kijelzőt. |
| IT menedzsment szoftverek és hálózatbiztonság: | - IT menedzsment és hálózatkezelés online biztonsági funkciókkal - Az iskola összes eszközének monitorozása egyetlen központi pontról - A szoftvernek rendelkeznie kell egy olyan alkalmazással, amely minden felügyelni kívánt berendezésre telepíthető, valamint egy technikus szerverrel/konzollal a berendezés valós idejű központosított felügyeletéhez - Adatgyűjtés és jelentéskészítés valós időben - Integráció az Active Directoryval - Új berendezések automatikus felfedezése, beleértve a kapcsolókat, nyomtatókat stb. és lehetőséget ad ezeknek a berendezéseknek a rendszerbe történő automatikus integrálására - Minimum 10.000 berendezés beiratkozásának lehetősége - Rendszerbővítés lehetősége több intézmény összekapcsolása érdekében - Műszerfal felület, felhasználóbarát, hozzáférést biztosít az informatikai tevékenységekhez, testreszabható - Lehetővé teszi érdekcsoportok létrehozását egyedi igények szerint - Lehetővé teszi a berendezések dinamikus csoportosítását előre meghatározott kritériumok szerint - Leltározás előre meghatározott szempontok szerint - Harmadik fél beszállítóktól származó eszközök/perifériák leltára, amelyben figyelemmel kísérheti: szerződések, költségek, szállítói adatok, lejárati dátumok - Szoftverlicenc-leltár a megfelelőségük ellenőrzése, a használat állapotának ellenőrzése, az összes telepített alkalmazásról (beleértve a Windows 8 és 10 áruházból származó alkalmazásokat is) vonatkozó információk biztosítása - Jelentés a telepített alkalmazásokról indulási/zárási idő, aktív alkalmazási órák megtekintésének lehetőségével; jóváhagyott és korlátozott kérelmek listája, ideiglenes korlátozások alkalmazásának lehetősége - Internet hozzáférés monitorozásának lehetősége a biztonságos tanulási környezet biztosítása érdekében: engedélyezett és korlátozott weboldalak listáinak készítése Internet hozzáférés szabályozása naptól, időponttól függően, például iskolai foglalkozásokon tanórán kívüli játékokhoz való hozzáférés lehetővé tétele - A riasztási csomag, amely automatikusan bejelenti az iskolahálózatban bekövetkező változásokat - Személyre szabott riasztások létrehozásának lehetősége: hozzáadott eszközök, hardver változtatások, telepített/eltávolított alkalmazások; hibajelzések, hardver riasztások - Lehetővé teszi a tevékenység hatékonyságát a programidőn kívül bekapcsolt eszközökről, a használaton kívüli eszközök számáról, mentési és exportálási lehetőséggel. - Képes az energiafogyasztás nyomon követésére és az „eszközönkénti energiafogyasztás” típusú jelentések készítésére a lehetséges hulladék azonosítása és a leghatékonyabb gazdálkodási politika (eszközök kikapcsolása/indítása), „inaktivitási szabályzatok” végrehajtása, azzal a lehetőséggel, hogy az eszközök a tevékenység, abbahagyni - Nyomtatási szolgáltatások nyomon követése költségjelentés nyomtatási lehetőséggel (színes, fekete-fehér) - Blokkolás, teljes hozzáférés, olvasási hozzáférés engedélyezése memóriakártyás eszközök számára, engedélyezés meghatározott időszakokra, használati jóváhagyási kérelmek meghatározása - Lehetőség jelentések készítésére és exportálásra legalább a következő formátumokban: PDF, DOC, XLS. - Integráció ingyenes mobilalkalmazással (Android vagy iOS), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tartózkodási helyüktől függetlenül hozzáférjenek az információkhoz - A mobil alkalmazásoknak tartalmazniuk kell a QR-kód beolvasásának lehetőségét a rendszerben lévő PC-k gyors azonosítása érdekében - A rendszerben lévő PC-k valós idejű monitorozása, beleértve több monitor egyidejű megjelenítését, hogy áttekintést nyújtson az elvégzett tevékenységről - Tömeges értesítési funkció a személyzettel és a hallgatókkal való hatékony kommunikáció érdekében a vészhelyzeti és blokkoló eljárások támogatása érdekében. Az értesítéseknek egyirányúaknak kell lenniük, a riasztások automatikusan megjelennek az eszközökön anélkül, hogy elrejtve vagy figyelmen kívül hagynák őket. - Lehetőség a felhasználói jelszavak visszaállítására - Felhasználói lokalizáció lehetősége, ha a berendezés támogatja ezt a funkciót és aktiválva van - PowerShell-parancsok egy vagy több eszközön történő egyidejű végrehajtásának lehetősége - Integráció audio chat funkcióval, amelyen keresztül az oktatók beszélgethetnek hallgatókkal, diákcsoportokkal: teljes kétirányú hangbeszélgetés, egyirányú, ha csak üzenet továbbítása szükséges. |
| Képzés és segítségnyújtás a felhasználóknak | Választható: tartalmaz egy részletes és speciális képzést az IT szoftverkezelésről és a hálózatbiztonságról, amelynek célja, hogy megismertesse a felhasználókat az összes kínált eszközzel és munkamódszerrel. |