Interaktív csomag, legalább 381 cm átlós komplett konfigurációban ultrarövid vetítésű, széles vetítésű videoprojektorral és kiegészítőkkel

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie az érintést (ujj) és a jelölő használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie akár 16 felhasználó egyidejű használatát |
|  | Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg különböző gesztusokat használjanak: kicsinyítés, nagyítás, elforgatás, döntés |
|  | Támogatja a gesztusfelismerést: egyujjas írás, kétujjas kiválasztás és tenyértörlés |
|  | Lehetővé teszi a natív integrációt a távoktatási megoldásokkal a Zoom, a Google Meet, a Hangouts, a StarLeaf, a Microsoft Teams és bármely más távoktatási vagy videokonferencia-alkalmazáson keresztül |
|  | Lehetővé teszi a 360 fokos virtuális túrákat, hogy az óra / bemutató a lehető leglenyűgözőbb legyen a tanulók / hallgatók / résztvevők számára |
|  | Az interaktív táblának legalább 18 érintőgombbal kell rendelkeznie a másik interaktív tábla mindkét oldalán, testreszabható |
|  | Speciális funkciók az órák rögzítéséhez, mentéséhez és ismételt eléréséhez számos formátumban (word, pdf, jpeg stb.) |
|  | Natív integráció lehetősége a videokonferencia megoldásokban |
|  | Speciális felület a tükröződésmentes vetítéshez |
|  | Támogatás harmadik féltől származó oktatási alkalmazásokhoz |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a táblás jelölést, és könnyen tisztíthatónak kell lennie bármilyen klasszikus megoldással. |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és a diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megjelenítését, de a modellek mozgatását, elforgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Automatikus kalibrációs funkció egyetlen gombnyomással |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 3562 x 1365, maximális vastagság 40 mm |
| Átlós | Minimum 380 cm |
| Kapcsolattartási pontok | Minimum 10 pont - Ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR |
| Kalibráció | 4, 9, 12, 15, 20, 25 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 3 mm |
| Válaszidő | Maximum 6 ms (ujj / jelölő) |
| Formátum | 8:3 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 3461 mm x 1266 mm |
| Vetítési felület méretei | Minimum 3378 x 1265 mm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8,8.1,10, Linux, Mac 10.X |
| táplálás | USB, ≤1W |
| Írófelület | Támogatja a táblajelzőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes körű, 24 órás technikai támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB-kábel 10 m (opcionális 20 m-es hosszabbítás), Falra szerelhető tartozékok, Magyar nyelvű CD oktatási szoftver, Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv szoftver, Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv tábla |
| 1.2 | Ultra rövid vetítésű videoprojektor - 1 db |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | Lézer |
| Felbontás | Minimum 1920x720 |
| fényesség | Minimum 3600 lumen |
| Kontraszt | Minimum 10000:1 |
| Natív megjelenés | 16:6 |
| Keystone korrekció | Automatikus/Manuális |
| A lámpa élettartama | Minimum 25000 óra |
| Kapcsolódás | Minimum 2 x VGA bemenet Legalább 2 x HDMI bemenet Minimum 1 bejegyzés x videó Minim 1 bemenet x audio (bal/jobb) Minimum 1 bemenet x S-video Minimum 1 bemenet x mikrofon Minimum 1 x VGA kimenet Minimum 1 kimenet x hang Legalább 1 x USB A Minimum 1 x 3D Sync Out Minimum 1 x RS232 Legalább 1 x RJ45 Legalább 1 x Mini USB |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Zajszint | Maximum 35 dB |
| hangszóró | Minimum 1x10W |
| Vezeték nélküli kompatibilitás | Igen, ugyanazon gyártó opcionális tartozékával |
| Energiafelhasználás | Maximum 250W |
| Súly | Maximum 10 kg |
| méret | Maximum 450 x 380 x 150 |
| Videoprojektor garancia | 24 hónap |
| 1.3 | Interaktív szoftver licensz magyar nyelven - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek teljes egészében magyar nyelven elérhető oktatási platform típusúnak kell lennie, hogy megkönnyítse a tanár és a diák közötti didaktikai interakciót. |
|  | Legalább a virtuális könyvtár 14 230 képpel |
|  | Teljesen elérhető magyar, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi nyelveken |
|  | Minimálisan elérhető interaktív funkciók: kézírás és annak felismerése, annotáció, diagramok, rögzítés, animációk, oldalszámozás és az egyes tudományágakra jellemző eszközök (matematika, fizika, kémia, biológia stb.). |
|  | Minimum 3 különböző felhasználási lehetőség: Előkészület - dedikált mód a leckék / prezentációk előkészítéséhez, Tanítás - tanítási / bemutató mód, Asztali mód, amely lehetővé teszi a megjegyzések rögzítését a számítógépen / laptopon található bármilyen típusú anyaghoz |
|  | Mobil képernyő funkció - lehetővé teszi, hogy a táblához csatlakoztatott számítógépén/laptopján helyben tárolt dokumentumokat küldjön mobil eszközökre, például laptopra/telefonra a szoftver által generált QR-kód beolvasásával |
|  | Dia mód – a szoftvernek lehetővé kell tennie a diavetítés módba való belépést |
|  | Funkció hozzáadása – lehetővé teszi új programok hozzáadását |
|  | A szoftvernek tartalmaznia kell egy saját könyvtárat előre meghatározott, változatos tananyagokból, amelyek a tanulmányi tudományágnak megfelelően strukturálódnak. |
|  | Minimális asztali szolgáltatások: Kijelölés, Ceruza, Radír, Képernyőkép, Előző, Következő, Jegyzetek mentése és Az Office (e-ink) dokumentumokra is érvényes megjegyzések törlése |
|  | Fájlkezelési funkciók: Új fájl, Megnyitás, Mentés, Bezárás |
|  | Minimális oldalkezelési funkciók: Új - a rendszernek támogatnia kell végtelen számú oldal hozzáadását, törlést, oldalcsoportosítást, vonalzót, oldalelrendezést, méretezést, animációt |
|  | Minimális rajzeszközök: ceruza, formák, táblázat és ezek testreszabása, vonalak, függvények, táblázatok, grafikonok hozzáadásának lehetősége, weboldalak hozzáadása (beépített funkció), hisztogramok, címkék, információs diagramok és halszálkás diagramok. |
|  | Minimális képernyőeszközök: Erősítő (nagyítja a kiválasztott képernyőterületet - nagyítás funkció), Fekete képernyő, Kiemelés (kiemelés - szabadon kiválasztott képernyőterület megjelenítése), Spot (kiemeli a kiválasztott képernyőterületet), Maszk - egy területet elrejt a képernyőn) , Vízszintes húzás, Perspektíva eszköz, Képernyőkép |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie a következő típusú fájlok beillesztését: fénykép (bmp, jpg, jpeg, png, gif), videó és hang (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) vagy txt |
|  | Olvasás funkció - a szoftvernek képesnek kell lennie a kiválasztott szöveges hang lejátszására |
|  | Inerciális mozgás funkció, amely biztosítja a tárgyak képernyőn történő mozgását ugyanolyan sebességgel, ahogyan a felhasználó mozgatja a kezét |
|  | Erőforrás-könyvtár – a szoftvernek lehetővé kell tennie a számítógépen/laptopon vagy a felhőben helyileg tárolt fájlok hozzáadását |
|  | Animációs funkció – a szoftvernek lehetővé kell tennie animációk hozzáadását mind a létrehozott oldalakhoz, mind az egyes objektumcsoportokhoz |
|  | Képernyőfelvétel-feltöltési funkció és összehasonlítás – egyszerre legalább 4 képernyőkép feltöltését kell támogatnia |
|  | További minimálisan szükséges funkciók: másolás-beillesztés, Képletek (különböző matematikai függvények választhatók), Véletlen szám (rajzolási funkció), Óra (időzítés funkcióval együtt), Felirat, Hangfelvétel, Keresés (a keresés az interneten történik, és az eredmény a táblázatból a kívánt oldalra rajzolva), Fordítás, Az eszköztár testreszabása. |
|  | Támogatja a többfelhasználós módot, hogy több felhasználó egyszerre használhassa a rendelkezésre álló eszközöket, forgatási és/vagy nagyítási opciókat egy vagy több objektumhoz, amelyet a Gesztusfelismerés funkcióval választottak ki a Windows operációs rendszerben. |
|  | Támogatja a Multi-Screens módot a képernyő két, három vagy négy részre való felosztásához, 2-4 tanuló számára. |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie két interaktív tábla egyidejű, különböző módokon történő használatát az alábbiak szerint: Kölcsönhatás - az egyes táblákon más és más dolgokat lehet kezelni, Bővítés - a két vetítési területet összeillesztve nagyobb képernyőt hoz létre, Duplikáció - mindkét tábla megjelenik ugyanaz a tartalom. |
|  | Támogatja az Interaktív válasz módot egy IQClick típusú rendszeren keresztül, amelynek lehetővé kell tennie a kérdések megválaszolását az órák / előadások során, de a hallgatók / résztvevők vizsgálatát is. |
|  | Lehetőség a szavazás/válasz típusának konfigurálására az Interaktív válasz módhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása. |
|  | Az interaktív szoftver licencének örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden későbbi verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval. |
| 1.4 | Professzionális videoprojektor tartó - 1 db |
| Műszaki adatok: típus | Fali tartó ultrarövid vetítésű videoprojektorhoz |
| Szín | fehér |
| Anyag | Acél, műanyag |
| Felület kidolgozása | Elektrosztatikus, korrózió- és rozsdagátló festék |
| Alap méretei | Minimum 400 x 240 mm |
| Alapszabályok | 8 cm-es állítást tesz lehetővé |
| Nettó tömeg | 7,5 kg |
| 4 tengelyre illeszthető | Igen |
| Hosszirányú dőlés | 5 ° |
| Vízszintes elforgatás | 5 ° |
| Vízszintes forgatás | 5 ° |
| Teleszkópos profilhossz | Minimális tartomány 398–895 mm |
| Teleszkópos profilú belső rúdhossz | Minimum 493 mm |
| Teleszkópos profilú külső rúdhossz | Minimum 489 mm |
| Hézag a két rúd között | Maximum 0,1 mm |
| Maximum töltés | Minimum 20 kg |
| A hossz beállítási lépéseinek száma | Minimum 2, hogy a lehető legpontosabban állítsa be a kar hosszát |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24 órás elérhetőség technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.