Interaktív csomag minimum 239 cm átlós komplett konfigurációban, szabványos széles vetítésű videoprojektorral és tartozékokkal

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie mind a tapintást (ujj), mind a marker használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie, hogy egyidejűleg 10 felhasználó használja a táblát (legalább 6 a vezeték nélküli változatban) |
|  | Lehetőséget kínál a felhasználóknak különböző gesztusok egyidejű használatára: csökkentése, növelése, elforgatása, döntése |
|  | Támogatás bármely más gyártó oktatási alkalmazásaihoz |
|  | A felületnek fémesnek, kerámiával borítottnak kell lennie - karcolás-, tükröződés- és tükröződés-gátló tulajdonságokkal (kivetítésre optimalizálva) |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a tábla típusú jelölővel való írást, és bármilyen klasszikus megoldással könnyen tisztíthatónak kell lennie |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | A parancsok feldolgozásának és a multimédiás tartalmak futtatásának nagy sebességét kell kínálnia |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | Moduláris másodlagos menüvel kell rendelkeznie, amely oldalmenük, például gyorsbillentyűk formájában érhető el |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megtekintését, de a modellek mozgatását, forgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Integrált támogatás az e-ink típusú megjegyzésekhez – legalább a Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Automatikus kalibrálási funkció egyetlen gombnyomással |
|  | Többszínű funkció, amely lehetővé teszi a tolltálcáról felemelt markerek számának és színének automatikus felismerését |
|  | Telepítés illesztőprogram nélkül (Windows 10 operációs rendszerhez) |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2058 x 1242, maximális vastagság 30 mm |
| Fémlemez felület | Kerámia-acél (E3) / Előre festett acél |
| Átlós | Minimum 239 cm |
| Érintkezési pontok | Minimum 10 pont – ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR cellás optikai LED |
| Kalibráció | 9 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 1 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:0 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 1952 mm x 1136 mm |
| Átlós aktív felület | Minimum 225 cm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Felület | USB 2.0 (HID-kompatibilis), 2,4 GHz-es vezeték nélküli (opcionális) |
| Írófelület | Támogatja a táblajelölőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24/7 támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB kábel 6 m (opcionális 15 m-es hosszabbítás), 2 stylus típusú jelölő, 2 tábla típusú jelölő, Falra szereléshez szükséges tartozékok, magyar nyelvű oktatási szoftver CD, magyar nyelvű szoftver használati útmutató, magyar nyelvű tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 38 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 24 kg |

| 1.2 | Videó projektor – 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | DLP vagy azzal egyenértékű |
| Felbontás | Minimum 1280x800 pixel |
| fényesség | Minimum 3800 lumen |
| Kontraszt | Minimum 22000:1 |
| Natív megjelenés | 16:10 |
| Kompatibilis megjelenés | 16:9, 4:3 |
| Keystone korrekció | Minimum +/-40° |
| Egyöntetűség | 75% |
| Kijelzo méret | Minimális átlós távolság 0,82 m ~ 7,61 m |
| Vetítési távolság | Minimális hatótávolság 1 m ~ 12 m |
| A lámpa teljesítménye | Minimum 203W |
| A lámpa élettartama | Minimum 10 000 óra Eco módban / 12 000 óra dinamikus módban |
| Előrejelzési jelentés | Minimum 1,55:1 – 1,73:1 |
| Fókusztávolság | 21,85-24 mm |
| Natív eltolás | 112% |
| Zoomolás | Minimum 1,1x |
| Zoom típus | Kézikönyv |
| Kapcsolódás | bemenetek Minimum 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás Minimum 1 x VGA Minimum 1 x kompozit videó Minimum 1 x Audio 3,5 mm kimenetek Minimum 1 x VGA Minimum 1 x Audio 3,5 mm Minimum 1 x USB-A, 1A tápegység Ellenőrzés Legalább 1x RS232 |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| 3D | Teljes 3D |
| Zajszint | Maximum 29 dB |
| hangszóró | Minimum 1x10W |
| Vezeték nélküli kompatibilitás | Igen, ugyanazon gyártó opcionális tartozékával |
| Energiafelhasználás | Maximum 225W |
| méret | Maximum 319 x 247 x 110 |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C ~ 40°C |
| Nettó tömeg | Maximum 3,1 kg |

| 1.3 | Professzionális videoprojektor támaszték - 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: típus | Mennyezeti támaszték videoprojektorhoz |
| Hatótávolság | Prémium |
| Anyag | Műanyag, acél, alumínium |
| Felület kidolgozása | Porral borított felület |
| Szín | Matt fekete/Matt fehér |
| méret | Minimum 598 x 414 mm |
| Maximum töltés | Minimum 30 kg |
| Szerelési alkalmazkodóképességi tartomány | Minimális tartomány 182–398 mm |
| Lejtő | Minimális tartomány -20°~+20° |
| forgás | Minimális tartomány -20°~+20° |
| spin | 360° |
| Állítható profilhossz | Minimális tartomány 520 – 600 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| 1.4 | Magyar nyelvű interaktív szoftver licenc - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek oktatási platform típusúnak kell lennie, teljes mértékben elérhető magyar nyelven, hogy megkönnyítse a tanár és diák közötti didaktikai interakciót |
|  | Teljesen elérhető: magyar, angol, német, magyar, bolgár és egyéb nemzetközi nyelveken |
|  | Elérhető médiafunkciók: képek, hang, flash, videó, 3D objektumok vagy webböngészők beszúrásának lehetősége. |
|  | Minimálisan szükséges rajzolási funkciók: kézírás, intelligens toll, ceruza, jelölő, lézer, magas öngyújtó, különböző geometriai formák és geometriai alakzatok térben, radír, szövegelrendezés és formázás funkciók. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell Text-to-Speech funkcióval |
|  | Kézírás-felismerő funkció és annak automatikus átalakítása szerkeszthető szöveggé. |
|  | E-ink funkció az intelligens digitális tintával történő szerkesztéshez olyan alkalmazásokban, mint a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer/Edge programban. |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell az írás/rajzolás többfelhasználós funkciójával, amely lehetővé teszi az interaktív tábla egyidejű használatát 2/4/6/10 tanuló számára, egyszerre írhatnak/rajzolhatnak/dolgozhatnak különböző színekkel. |
|  | A használt toll, a szín és a hozzárendelt vonal típusának automatikus felismerési funkciója, valamint a képernyő automatikus felosztása a felhasználók számától függően (akár 4 szekció egyszerre) |
|  | A szavazási funkció használatához a szoftvert integrálni kell a szavazórendszerbe |
|  | Lehetőség a szavazás típusának konfigurálására a szavazási funkcióhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell egy mobil verzióval, egy e-Note típusú alkalmazással, amely valós idejű szerkesztési lehetőséget kínál a tanárnak. |
|  | Az interaktív szoftverhez kapcsolódó licencnek állandónak kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden további verziójához |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval |
| 1.5 | Interaktív tolltartó |  |
|  | Az interaktív tolltartó rendszernek lehetővé kell tennie az írási vagy törlési szín automatikus kiválasztását gombok vagy menük megnyomása nélkül. A rendszernek automatikusan észlelnie kell a kiválasztott színt, és be kell állítania a szoftver interfészt a működés megkönnyítése érdekében. Automatikusan érzékeli a különböző tollak használatát, és automatikusan lehetővé teszi az írást több színben. Az interaktív tolltartó kialakítása megkönnyíti az interaktív táblával és az audiodoboz-vezérlő rendszerrel közös test módban történő telepítést. A rendszer tartalmazni fog legalább egy dedikált USB-portot egy USB-memória csatlakoztatásához a tárolt fájlokkal, amelyeket használni kíván a lecke/prezentáció során. |  |
| 1.6 | IQ Smart Pen |  |
|  | Intelligens toll, amellyel a tanárok vezérelhetik az interaktív táblán megjelenő tartalmat az osztályteremben, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak benne. Az órák interaktivitásának növelésével megszünteti a távolságot a tanárok és a diákok között. Funkciók: Következő oldal/Előző oldal, prezentációs mód elérése, videó típusú fájl indítása/leállítása, képernyőkép készítése, egér funkció maximum 15 méteres távolságból |  |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24/7 elérhető technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.