Interaktív csomag minimum 257 cm átlós komplett konfigurációban, rövid vetítésű videoprojektorral és tartozékokkal

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie mind a tapintást (ujj), mind a marker használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie, hogy egyidejűleg 10 felhasználó használja a táblát (legalább 6 a vezeték nélküli változatban) |
|  | Lehetőséget kínál a felhasználóknak különböző gesztusok egyidejű használatára: csökkentése, növelése, elforgatása, döntése |
|  | Támogatás bármely más gyártó oktatási alkalmazásaihoz |
|  | A felületnek fémesnek, kerámiával borítottnak kell lennie - karcolás-, tükröződés- és tükröződés-gátló tulajdonságokkal (kivetítésre optimalizálva) |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a tábla típusú jelölővel való írást, és bármilyen klasszikus megoldással könnyen tisztíthatónak kell lennie |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | A parancsok feldolgozásának és a multimédiás tartalmak futtatásának nagy sebességét kell kínálnia |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | Moduláris másodlagos menüvel kell rendelkeznie, amely oldalmenük, például gyorsbillentyűk formájában érhető el |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megtekintését, de a modellek mozgatását, forgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Integrált támogatás az e-ink típusú megjegyzésekhez – legalább a Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Automatikus kalibrálási funkció egyetlen gombnyomással |
|  | Többszínű funkció, amely lehetővé teszi a tolltálcáról felemelt markerek számának és színének automatikus felismerését |
|  | Telepítés illesztőprogram nélkül (Windows 10 operációs rendszerhez) |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2263 x 1243, maximális vastagság 30 mm |
| Fémlemez felület | Kerámia-acél (E3) / Előre festett acél |
| Átlós | Minimum 257 cm |
| Érintkezési pontok | Minimum 10 pont – ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR cellás optikai LED |
| Kalibráció | 9 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 1 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:9 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 2157 mm x 1135 mm |
| Átlós aktív felület | Minimum 243 cm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Felület | USB 2.0 (HID-kompatibilis), 2,4 GHz-es vezeték nélküli |
| Írófelület | Támogatja a táblajelölőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24/7 támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB kábel 6 m (opcionális 15 m-es hosszabbítás), 2 stylus típusú jelölő, 2 tábla típusú jelölő, Falra szereléshez szükséges tartozékok, magyar nyelvű oktatási szoftver CD, magyar nyelvű szoftver használati útmutató, magyar nyelvű tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 43 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 28 kg |

| 1.2 | Videó projektor – 1 db |
| --- | --- |
| Jellemzők | 24 órás funkcionalitás Digitális képváltás Élek digitális maszkolása HDMI DLP Link, BrilliantColor, DICOM Alacsony késleltetés Gaming módban Képfagyasztó funkció Közvetlen indítás, automatikus leállítás 2D és 3D módok ISF előre beállított éjszakai és nappali |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | Digitális fényvetítés 0,65" DMD |
| Objektív típus | Fix, kézi fókusz |
| Natív felbontás | Minimum 1280x800 WXGA |
| Natív megjelenés | 16:10 |
| Kompatibilis megjelenés | 4:3, 16:9 |
| Vetítési módok | Első, első mennyezet, hátsó, hátsó mennyezet |
| Fényerő | Minimum 3600 Bright/2880 Eco lumen |
| Keystone korrekció | Minimum +/-20° |
| Kontraszt arány | Minimum 30000:1 |
| Színek száma | Minimum 1,07 milliárd |
| Dobási sebesség | 0,52:1 |
| Dobási távolság | 0,4 - 3,37 m |
| Gyújtótávolság | 7:15 mm |
| Átlós vetített kép | Minimális hatótávolság 0,9 – 7,6 m |
| Gyújtótávolság | 7,15 m |
| szám f | 2.8 |
| Digitális zoom | Minimális tartomány 0,8x – 2,0x |
| Optikai zoom | 1:1 fix |
| Kapcsolódás | Bemenetek: Minimum 2x HMDI 1.4 Minimum 1x VGA Minimum 1x S-Video Minimum 1x Audio 3,5 mm Minimum 1x RS232, infravörös távirányító Kimenetek: Minimum 1x VGA Minimum 1x Audio 3,5 mm Vezeték nélküli hardverkulcs: Legalább 1x USB A Biztonság: Kensington nyílás, időzítő és PIN kódos zár |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Lámpa típus | UHP |
| A lámpa teljesítménye | Minimum 203 W |
| Élettartam | Minimális üzemóra 15000 dinamikus / 10000 Eco / 8000 normál |
| hangszóró | Minimum 1x10W |
| Zajszint | Maximum 26 dB Eco módban |
| Energia fogyasztás | Maximum 267W |
| Üzemi hőmérséklet | Maximális tartomány 5 – 40 °C |
| méret | Maximum 240x315x109 mm |
| Súly | Maximum 3 kg |
| Tartozékok mellékelve | Távirányító, VGA kábel, tápkábel, használati útmutató |
| Videoprojektor garancia | 24 hónap |

| 1.3 | Professzionális videoprojektor támaszték - 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: típus | Fali tartó videoprojektorhoz |
| Hatótávolság | Prémium |
| Anyag | Műanyag, acél, alumínium |
| Felület kidolgozása | Porral borított felület |
| Szín | Matt fekete/Matt fehér |
| méret | Minimum 414 x 220 x 1200 mm |
| Maximum töltés | Minimum 26 kg |
| Szerelési alkalmazkodóképességi tartomány | Minimális tartomány 182–398 mm |
| Lejtő | Minimális tartomány -20°~+20° |
| forgás | Minimális tartomány -20°~+20° |
| spin | 360° |
| Állítható profilhossz | Minimális tartomány 180-400 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| 1.4 | Akusztikus burkolatok |
|  | Audiorendszer, amely lehetővé teszi legalább 40 W teljesítményű, egy 30 fős osztály számára elég erős hangszórók felszerelését. Az akusztikus házaknak közös testet kell alkotniuk az interaktív táblával, és nem igényelhetnek másik kábelt a laptophoz/számítógéphez (az audiojel automatikus dekódolása a meglévő USB-kábelről. Ezenkívül a rendszernek lehetővé kell tennie egy vonalbemeneti hangforrás csatlakoztatását (telefon, mp3 lejátszó stb.) és/vagy Lavalier típusú mikrofon, amely akusztikus burkolatokon keresztül automatikusan keveri és erősíti a hangot (a sok tanulóval rendelkező nagy osztálytermek nélkülözhetetlen funkciója) A hangerő a számítógépről és a interaktív tábla, integrált vezérlőgombok segítségével. |
| 1.5 | Interaktív tolltartó |
|  | Az interaktív tolltartó rendszernek lehetővé kell tennie az írási vagy törlési szín automatikus kiválasztását gombok vagy menük megnyomása nélkül. A rendszernek automatikusan észlelnie kell a kiválasztott színt, és be kell állítania a szoftver interfészt a működés megkönnyítése érdekében. Automatikusan érzékeli a különböző tollak használatát, és automatikusan lehetővé teszi az írást több színben. Az interaktív tolltartó kialakítása megkönnyíti az interaktív táblával és az audiodoboz-vezérlő rendszerrel közös test módban történő telepítést. A rendszer tartalmazni fog legalább egy dedikált USB-portot egy USB-memória csatlakoztatásához a tárolt fájlokkal, amelyeket használni kíván a lecke/prezentáció során. |
| 1.6 | USB vezeték nélküli csatlakozási mód |
|  | A 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszernek ki kell zárnia az USB-kábel használatát az interaktív tábla és a számítógép között. A rendszernek legalább 10 méteres távolságban használhatónak kell lennie, és legalább 30 különböző csatornát kell kínálnia az interferencia elkerülése érdekében. Minimális funkciók: szkennelés és automatikus párosítás. |
| 1.7 | Magyar nyelvű interaktív szoftver licenc - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek oktatási platform típusúnak kell lennie, teljes mértékben elérhető magyar nyelven, hogy megkönnyítse a tanár és diák közötti didaktikai interakciót |
|  | Teljesen elérhető: magyar, angol, német, magyar, bolgár és egyéb nemzetközi nyelveken |
|  | Elérhető médiafunkciók: képek, hang, flash, videó, 3D objektumok vagy webböngészők beszúrásának lehetősége. |
|  | Minimálisan szükséges rajzolási funkciók: kézírás, intelligens toll, ceruza, jelölő, lézer, magas öngyújtó, különböző geometriai formák és geometriai alakzatok térben, radír, szövegelrendezés és formázás funkciók. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell Text-to-Speech funkcióval |
|  | Kézírás-felismerő funkció és annak automatikus átalakítása szerkeszthető szöveggé. |
|  | E-ink funkció az intelligens digitális tintával történő szerkesztéshez olyan alkalmazásokban, mint a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer/Edge programban. |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell az írás/rajzolás többfelhasználós funkciójával, amely lehetővé teszi az interaktív tábla egyidejű használatát 2/4/6/10 tanuló számára, egyszerre írhatnak/rajzolhatnak/dolgozhatnak különböző színekkel. |
|  | A használt toll, a szín és a hozzárendelt vonal típusának automatikus felismerési funkciója, valamint a képernyő automatikus felosztása a felhasználók számától függően (akár 4 szekció egyszerre) |
|  | A szavazási funkció használatához a szoftvert integrálni kell a szavazórendszerbe |
|  | Lehetőség a szavazás típusának konfigurálására a szavazási funkcióhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell egy mobil verzióval, egy e-Note típusú alkalmazással, amely valós idejű szerkesztési lehetőséget kínál a tanárnak. |
|  | Az interaktív szoftverhez kapcsolódó licencnek állandónak kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden további verziójához |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24/7 elérhető technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.