Interaktív csomag, legalább 210 cm-es átlós komplett konfigurációban ultrarövid vetítésű videoprojektorral és tartozékokkal

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie az érintést (ujj) és a jelölő használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie a tábla egyidejű használatát akár 10 felhasználó számára (legalább 6 a vezeték nélküli változatban) |
|  | Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg különböző gesztusokat használjanak: kicsinyítés, nagyítás, elforgatás, döntés |
|  | Bármely más gyártó oktatási alkalmazásainak támogatása |
|  | A felületnek fémesnek, kerámiával borítottnak kell lennie - karcolás-, tükröződés- és fénygátló tulajdonságokkal (kivetítésre optimalizálva) |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a táblás jelölést, és könnyen tisztíthatónak kell lennie bármilyen klasszikus megoldással. |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és a diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | Biztosítania kell a rendelések nagy sebességű feldolgozását és a multimédiás tartalmak lejátszását |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | Moduláris másodlagos menüvel kell rendelkeznie, amely gyorsbillentyűk oldalmenüjeként érhető el |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megjelenítését, de a modellek mozgatását, elforgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Integrált e-ink annotációs támogatás – minimális Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Automatikus kalibrációs funkció egyetlen gombnyomással |
|  | Többszínű funkció, amely lehetővé teszi a magas markerek számának és színeinek automatikus felismerését a tolltálcán |
|  | Illesztőprogram nélküli telepítés (Windows 10 operációs rendszerhez) |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 1690 x 1280, maximális vastagság 30 mm |
| Fémlemez felület | Kerámia-acél (E3) / Előre festett acél |
| Átlós | Minimum 210 cm |
| Kapcsolattartási pontok | Minimum 10 pont - Ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR cellás optikai LED |
| Kalibráció | 9 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 1 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 4:3 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 1584 mm x 1176 mm |
| Átlós aktív felület | Minimum 197 cm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Felület | USB 2.0 (HID-kompatibilis), 2,4 GHz-es vezeték nélküli (opcionális) |
| Írófelület | Támogatja a táblajelzőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes körű, 24 órás technikai támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB-kábel 6 m (opcionális 15 m-es hosszabbítás), 2 ceruza jelölő, 2 tábla jelölő, Falra szerelhető tartozékok, Magyar oktatási szoftver CD, Magyar szoftver használati útmutató, Magyar tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 31 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 19 kg |
| 1.2 | Videó projektor - 1 db |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | DLP vagy azzal egyenértékű |
| Felbontás | Minimum XGA -1024x768; |
| fényesség | Minimum 4000 lumen |
| Kontraszt | Minimum 22000: 1 |
| Natív megjelenés | 4:3 |
| Kompatibilis megjelenés | 16:9 |
| Keystone korrekció | Minimum +/- 4° függőleges/vízszintes |
| Egyöntetűség | minimum 80% |
| Megjelenítési frekvencia | Vízszintes: 15 375 kHz - 91 147 kHz Függőleges: 24-85 (120 a 3D-hez) Hz |
| Kijelzo méret | átlója 1,78 m ~ 2,54 |
| Fényforrás típusa | Lámpa |
| Lámpa teljesítmény | Minimum 240W |
| A lámpa élettartama | Minimum 10000 óra Eco módban / 12000 óra dinamikus módban |
| Előrejelzési jelentés | 0,33: 1 |
| Vetítési távolság | 0,47 m - 0,68 m |
| Zoomolás | Rögzített |
| Gyújtótávolság | 3,72 (mm) |
| Kapcsolódás | Minimális belépő: - 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás + MHL, - 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás - 1 x VGA (YPbPr / RGB) - 1 x kompozit videó - 1 x Audio 3,5 mm - 2 x USB-A Minimális kimenetek: - 1x VGA - 1 x Audio 3,5 mm Minimális ellenőrzés: - 1 x RS232 - 1 x RJ45 |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Zajszint | Maximum 28 dB |
| hangszóró | Minimum 1x16W |
| Távoli | Igen, lézer és egér funkciókkal |
| 3D | Teljes 3D |
| Hálózat | LAN vezérlés, LAN kijelző, opcionális LAN vezeték nélküli hálózat |
| Maximális energiafogyasztás | 275W |
| Üzemi hőmérséklet | 5 °C ~ 40 °C |
| Nedvesség | maximum 85% |
| méret | Maximum 345 x 385 x 115 mm |
| Nettó tömeg | Maximum 5 kg |
| 1.3 | Professzionális videoprojektor tartó - 1 db |
| Műszaki adatok: típus | Fali tartó ultrarövid vetítésű videoprojektorhoz |
| Szín | fehér |
| méret | Minimum 447 x 407 x 208 mm |
| Nettó tömeg | 5 kg |
| Döntés | Minimális tartomány -20 ° ~ + 20 ° |
| 5 tengelyre illeszthető | Igen |
| ROLLE | 5 ° |
| Hangmagasság | 5 ° |
| Legyezőmozgás | 5 ° |
| Vízszintes alkalmazkodási tartomány | Minimum +/- 30 mm |
| Függőleges alkalmazkodási tartomány | Minimum +/- 40 mm |
| Teleszkópos profilhossz | Minimális tartomány 407–822 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| 1.4 | Interaktív tolltartó |
|  | Az interaktív tolltartó rendszernek lehetővé kell tennie az írásszín vagy a radír automatikus kiválasztását a gombok vagy menük további megnyomása nélkül. A rendszernek automatikusan észlelnie kell a kiválasztott színt, és beállítja a szoftver interfészt a működés megkönnyítése érdekében. Automatikusan érzékeli a különböző tollak használatát, és automatikusan lehetővé teszi a több színben történő írást. Az interaktív tolltartó kialakítása megkönnyíti az interaktív táblával és az audioházak vezérlőrendszerével közös test módban történő telepítést. A rendszer tartalmazni fog legalább egy dedikált USB-portot egy USB-memória csatlakoztatásához a tárolt fájlokkal, amelyeket használni szeretne a leckében/előadásban. |
| 1.5 | IQ Smart Pen |
|  | Intelligens toll, amellyel a tanárok vezérelhetik az interaktív táblán megjelenő tartalmat az osztályteremben, függetlenül attól, hogy hol van bent. Szüntesse meg a tanárok és a diákok közötti távolságot az órák interaktivitásának növelésével. Funkciók: Következő oldal / Előző oldal, prezentációs mód elérése, videó fájltípus indítása/leállítása, képernyőkép készítése, egér funkció maximum 15 méteres távolságból |
| 1.6 | Interaktív szoftver licensz magyar nyelven - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek teljes egészében magyar nyelven elérhető oktatási platform típusúnak kell lennie, hogy megkönnyítse a tanár és a diák közötti didaktikai interakciót. |
|  | Teljesen elérhető: magyar, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi forgalomban lévő nyelveken |
|  | Elérhető médiafunkciók: képek, hang, flash, videó, 3D objektumok vagy webböngészők beszúrásának lehetősége. |
|  | Minimálisan szükséges rajzolási funkciók: kézírás, intelligens toll, ceruza, marker, lézer, magasgyújtó, különböző geometriai formák és geometriai formák térben, radír, szövegelrendezés és formázás funkciók. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell Text-to-Speech funkcióval |
|  | Funkció a kézírás felismeréséhez és az automatikus átalakításhoz szerkeszthető szöveggé. |
|  | Intelligens digitális tinta e-tinta szerkesztési funkció olyan alkalmazásokban, mint a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer / Edge programban. |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell az írás/rajzolás többfelhasználós funkciójával, amely lehetővé teszi az interaktív tábla egyidejű használatát 2/4/6/10 tanuló számára, egyszerre tudnak írni/rajzolni/dolgozni különböző színekkel. |
|  | Mind a használt toll, mind a hozzárendelt vonal színének és típusának automatikus felismerési funkciója, valamint a képernyő automatikus felosztása a felhasználói számtól függően (akár 4 szekció egyszerre) |
|  | A szavazási funkció használatához a szoftvert integrálni kell a szavazórendszerbe |
|  | Lehetőség a szavazás típusának konfigurálására a szavazási funkcióhoz: szavazati jog megadása / korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása |
|  | Kell lennie az interaktív szoftver mobil verziójának, egy e-Note alkalmazásnak, amely lehetőséget ad a tanárnak a valós idejű szerkesztésre |
|  | Az interaktív szoftver licencének örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden későbbi verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24 órás elérhetőség technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.