Interaktív csomag minimum 239 cm átlós komplett konfigurációban ultrarövid vetítésű, széles vetítésű videoprojektorral és kiegészítőkkel

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie mind a tapintást (ujj), mind a marker használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie, hogy egyidejűleg 10 felhasználó használja a táblát (legalább 6 a vezeték nélküli változatban) |
|  | Lehetőséget kínál a felhasználóknak különböző gesztusok egyidejű használatára: csökkentése, növelése, elforgatása, döntése |
|  | Támogatás bármely más gyártó oktatási alkalmazásaihoz |
|  | A felületnek fémesnek, kerámiával borítottnak kell lennie - karcolás-, tükröződés- és tükröződés-gátló tulajdonságokkal (kivetítésre optimalizálva) |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a tábla típusú jelölővel való írást, és bármilyen klasszikus megoldással könnyen tisztíthatónak kell lennie |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | A parancsok feldolgozásának és a multimédiás tartalmak futtatásának nagy sebességét kell kínálnia |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | Moduláris másodlagos menüvel kell rendelkeznie, amely oldalmenük, például gyorsbillentyűk formájában érhető el |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megtekintését, de a modellek mozgatását, forgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Integrált támogatás az e-ink típusú megjegyzésekhez – legalább a Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Automatikus kalibrálási funkció egyetlen gombnyomással |
|  | Többszínű funkció, amely lehetővé teszi a tolltálcáról felemelt markerek számának és színének automatikus felismerését |
|  | Telepítés illesztőprogram nélkül (Windows 10 operációs rendszerhez) |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2058 x 1242, maximális vastagság 30 mm |
| Fémlemez felület | Kerámia-acél (E3) / Előre festett acél |
| Átlós | Minimum 239 cm |
| Érintkezési pontok | Minimum 10 pont – ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR cellás optikai LED |
| Kalibráció | 9 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 1 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:0 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 1952 mm x 1136 mm |
| Átlós aktív felület | Minimum 225 cm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Felület | USB 2.0 (HID-kompatibilis), 2,4 GHz-es vezeték nélküli (opcionális) |
| Írófelület | Támogatja a táblajelölőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24/7 támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB kábel 6 m (opcionális 15 m-es hosszabbítás), 2 stylus típusú jelölő, 2 tábla típusú jelölő, Falra szereléshez szükséges tartozékok, magyar nyelvű oktatási szoftver CD, magyar nyelvű szoftver használati útmutató, magyar nyelvű tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 38 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 24 kg |

| 1.2 | Videó projektor – 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: Vetítési rendszer | 3LCD vagy azzal egyenértékű |
| LCD panel | 0,59" D9 |
| Szín/fehér fényerő | Minimális tartomány 3500 - 2900 Lumen, gazdaságos üzemmódban |
| Felbontás | WXGA 2 |
| Képarány | 16:10 |
| Kontraszt arány | Minimum 14 000 : 1 |
| A fényforrás | Lámpa |
| A lámpa élettartama | Minimum 9000 óra energiatakarékos üzemmódban |
| Keystone korrekció | Kézi függőleges/vízszintes: ± 3° |
| Függőleges 2D képgenerálási frekvencia | 100 Hz - 120 Hz |
| Előrejelzési jelentés | 0,28 - 0,37:1 |
| Zoomolás | Digitális, Tényező: 1 - 1,35 |
| Vetítési méretek | 60” – 100” |
| Az objektív F száma | 1.6 |
| Az objektív gyújtótávolsága | 3,7 mm |
| Fókusz | Kézikönyv |
| USB kijelző funkció | 3 az 1-ben: fotó / egér / hang |
| Minimális csatlakozási lehetőség | VGA be-/kimenet, 3x HDMI, kompozit RCA, A típusú USB, B típusú USB, MHL, RS-232C, 3x sztereó jack bemenet, mikrofon jack bemenet, Jack kimenet, Ethernet interfész (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Biztonság | Kensington zár, jelszavas védelem, biztonsági kábelnyílás, vezeték nélküli LAN egység zár, vezeték nélküli LAN biztonság, jelszavas védelem |
| Jellemzők | Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenet kiválasztása, Integrált hangszóró minimum 16W, Egyedi felhasználói logó, Közvetlen indítás/leállítás, Kompatibilis a dokumentumkamerával, Megosztási funkció, Vezeték nélküli LAN hálózati csatlakozási lehetőség |
| Energia fogyasztás | Maximum 355 W (normál üzemmódban) |
| méret | Maximum 370 x 405 x 153 mm |
| Súly | Maximum 6 kg |
| Normál zajszint | Maximum 37 dB |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C-40°C |
| Fali tartó tartozék | Igen |

| 1.3 | Akusztikus burkolatok |
| --- | --- |
|  | Audiorendszer, amely lehetővé teszi legalább 40 W teljesítményű, egy 30 fős osztály számára elég erős hangszórók felszerelését. Az akusztikus házaknak közös testet kell alkotniuk az interaktív táblával, és nem igényelhetnek másik kábelt a laptophoz/számítógéphez (az audiojel automatikus dekódolása a meglévő USB-kábelről. Ezenkívül a rendszernek lehetővé kell tennie egy vonalbemeneti hangforrás csatlakoztatását (telefon, mp3 lejátszó stb.) és/vagy Lavalier típusú mikrofon, amely akusztikus burkolatokon keresztül automatikusan keveri és erősíti a hangot (a sok tanulóval rendelkező nagy osztálytermek nélkülözhetetlen funkciója) A hangerő a számítógépről és a interaktív tábla, integrált vezérlőgombok segítségével. |
| 1.4 | Interaktív tolltartó |
|  | Az interaktív tolltartó rendszernek lehetővé kell tennie az írási vagy törlési szín automatikus kiválasztását gombok vagy menük megnyomása nélkül. A rendszernek automatikusan észlelnie kell a kiválasztott színt, és be kell állítania a szoftver interfészt a működés megkönnyítése érdekében. Automatikusan érzékeli a különböző tollak használatát, és automatikusan lehetővé teszi az írást több színben. Az interaktív tolltartó kialakítása megkönnyíti az interaktív táblával és az audiodoboz-vezérlő rendszerrel közös test módban történő telepítést. A rendszer tartalmazni fog legalább egy dedikált USB-portot egy USB-memória csatlakoztatásához a tárolt fájlokkal, amelyeket használni kíván a lecke/prezentáció során. |
| 1.5 | USB vezeték nélküli csatlakozási mód |
|  | A 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszernek ki kell zárnia az USB-kábel használatát az interaktív tábla és a számítógép között. A rendszernek legalább 10 méteres távolságban használhatónak kell lennie, és legalább 30 különböző csatornát kell kínálnia az interferencia elkerülése érdekében. Minimális funkciók: szkennelés és automatikus párosítás. |
| 1.6 | IQ toll |
|  | Intelligens toll, amellyel a tanárok vezérelhetik az interaktív táblán megjelenő tartalmat az osztályteremben, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak benne. Az órák interaktivitásának növelésével megszünteti a távolságot a tanárok és a diákok között. Funkciók: Következő oldal/Előző oldal, prezentációs mód elérése, videó típusú fájl indítása/leállítása, képernyőkép készítése, egér funkció maximum 15 méteres távolságból |
| 1.7 | Magyar nyelvű interaktív szoftver licenc - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek oktatási platform típusúnak kell lennie, teljes mértékben elérhető magyar nyelven, hogy megkönnyítse a tanár és diák közötti didaktikai interakciót |
|  | Teljesen elérhető: magyar, angol, német, magyar, bolgár és egyéb nemzetközi nyelveken |
|  | Elérhető médiafunkciók: képek, hang, flash, videó, 3D objektumok vagy webböngészők beszúrásának lehetősége. |
|  | Minimálisan szükséges rajzolási funkciók: kézírás, intelligens toll, ceruza, jelölő, lézer, magas öngyújtó, különböző geometriai formák és geometriai alakzatok térben, radír, szövegelrendezés és formázás funkciók. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell Text-to-Speech funkcióval |
|  | Kézírás-felismerő funkció és annak automatikus átalakítása szerkeszthető szöveggé. |
|  | E-ink funkció az intelligens digitális tintával történő szerkesztéshez olyan alkalmazásokban, mint a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer/Edge programban. |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell az írás/rajzolás többfelhasználós funkciójával, amely lehetővé teszi az interaktív tábla egyidejű használatát 2/4/6/10 tanuló számára, egyszerre írhatnak/rajzolhatnak/dolgozhatnak különböző színekkel. |
|  | A használt toll, a szín és a hozzárendelt vonal típusának automatikus felismerési funkciója, valamint a képernyő automatikus felosztása a felhasználók számától függően (akár 4 szekció egyszerre) |
|  | A szavazási funkció használatához a szoftvert integrálni kell a szavazórendszerbe |
|  | Lehetőség a szavazás típusának konfigurálására a szavazási funkcióhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell egy mobil verzióval, egy e-Note típusú alkalmazással, amely valós idejű szerkesztési lehetőséget kínál a tanárnak. |
|  | Az interaktív szoftverhez kapcsolódó licencnek állandónak kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden további verziójához |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval |

| 1.8 | Mobil állvány parkolóval- 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: típus | Görgős mobil állvány az interaktív táblához |
| Anyag | Acél |
| Felület kidolgozása | Porral borított felület |
| Szín | szürke |
| Kerékszám | Minimum 4 |
| Fékekkel felszerelt kerekek száma | Minimum 2 |
| Kompatibilitás | Egyetemes |
| Táblaszélesség-tartomány elfogadott | Minimális tartomány 1250 – 2400 mm |
| Tala magassági tartomány elfogadott | Minimális tartomány 1100 – 1300 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| Videó projektor támogatás | Igen, ugyanattól a gyártótól különálló kiegészítővel, natívan kompatibilis a mobilállvánnyal |

| 1.9 | Vezeték nélküli eszköz képernyőtükrözéshez - 1 db |
| --- | --- |
| Jellemzők | Lehetőség dokumentumok, képek, videók vezeték nélküli kivetítésére laptopról vagy mobileszközről 4K UHD felbontás Kompatibilis Android, Chrome OS, Windows, Mac OS, iOS rendszerekkel Az a képesség, hogy pontosan tükrözze az Android- vagy iOS-eszközön található tartalmat közvetlenül a nagy képernyőn. Lehetőség arra, hogy a kamera élő felvételeit azonnal közvetítse kivetítőre vagy kijelzőre mobileszközéről. Lehetőség rajzok és megjegyzések készítésére a kivetített képen a mobileszközről. Lehetőség legalább 4 eszköz egyidejű bemutatására. |
| Műszaki adatok: |  |
| Vezeték nélküli hatótáv | Minimum 10 m |
| Antenna | Bejegyzett |
| Működési frekvenciák | Minimum 5 GHz |
| Technológia | IEEE 802.11ac 2T2R |
| DLNA | Igen |
| 2D kompatibilitás | 720p (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz), 2160p (24/25/30Hz) |
| Kapcsolódás | bemenetek minimum 1x micro USB tápegység kimenetek minimum 1x HDMI 2.0 |
| táplálás | 5V - 1A~1,5A |
| méret | Maximum 37 x 90 x 12 mm |
| Nettó tömeg | Maximum 0,15 kg |
| Maximális üzemi hőmérséklet | 40°C |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24/7 elérhető technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.