Interaktív csomag minimum 234 cm átmérőjű komplett konfigurációban szabványos vetítős videoprojektorral és tartozékokkal

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Támogatja a többfelhasználót: több diák dolgozhat egyszerre az interaktív táblán |
|  | Alapfunkciók: kattintás, dupla kattintás, jobb kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb. |
|  | Minimum 18 teljesen testreszabható gomb a tábla mindkét oldalán (összesen 36) |
|  | Programozható gombok számítógépes alkalmazásokhoz |
|  | Virtuális billentyűzet tartozék |
|  | Írófelület a marker típusú kopásgátló bevonathoz; |
|  | Kézmozdulat-felismerő funkció: egy ujjal írjon, két ujjal válassza ki, tenyerét pedig törölje |
|  | A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és forgatás |
|  | Képernyő kikapcsolása/képernyő bekapcsolása funkció: 5 ujjal egyidejű megnyomása 3 másodpercig kikapcsolja az interaktív modult, és lehetővé teszi a tábla típusú jelölőkkel való írást |
|  | Inerciális mozgás, amely lehetővé teszi a digitális tárgy szabad mozgását a táblán |
|  | e-ink funkció – szerkesztés intelligens digitális tintával olyan alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy megjegyzések valós időben a Microsoft Explorer/Edge programban |
|  | Az órák audio-video rögzítési funkciója későbbi lejátszáshoz vagy archiváláshoz |
|  | Kiegészítők és opciók széles választékát kínálja |
|  | Natív integráció a videokonferencia vagy távoktatási megoldásokba |
|  | Böngészés és keresés az interneten |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2003 x 1238 mm |
| Átlós | Minimum 232 cm |
| Érintkezési pontok | Minimum 10 pont – ujj/jelölő érintés |
| Technológia | Digital Vision Touch |
| Kalibráció | Kézi: 4, 9, 12, 15, 20 vagy 25 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 0,05 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:10 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív gombok | Minimum 36, konfigurálható |
| Aktív felület méretei | Minimum 1935 mm x 1172 mm |
| Vetítési felület méretei | Minimum 1877 mm x 1172 mm |
| Operációs rendszer | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| táplálás | USB, ≤600mW |
| Írófelület | Támogatja a táblajelölőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24/7 támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB kábel 7,5 m (opcionális 10 m-es hosszabbítás), 2 stylus típusú jelölő, 2 tábla típusú jelölő, Tartozékok falra rögzítéshez, oktató szoftver magyar nyelvű CD, magyar nyelvű szoftver használati útmutató, magyar nyelvű tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 26 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 22 kg |

| 1.2 | Videó projektor – 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | DLP vagy azzal egyenértékű |
| Felbontás | Minimum 1280x800 pixel |
| fényesség | Minimum 3800 lumen |
| Kontraszt | Minimum 22000:1 |
| Natív megjelenés | 16:10 |
| Kompatibilis megjelenés | 16:9, 4:3 |
| Keystone korrekció | Minimum +/-40° |
| Egyöntetűség | 75% |
| Kijelzo méret | Minimális átlós távolság 0,82 m ~ 7,61 m |
| Vetítési távolság | Minimális hatótávolság 1 m ~ 12 m |
| A lámpa teljesítménye | Minimum 203W |
| A lámpa élettartama | Minimum 10 000 óra Eco módban / 12 000 óra dinamikus módban |
| Előrejelzési jelentés | Minimum 1,55:1 – 1,73:1 |
| Fókusztávolság | 21,85-24 mm |
| Natív eltolás | 112% |
| Zoomolás | Minimum 1,1x |
| Zoom típus | Kézikönyv |
| Kapcsolódás | bemenetek Minimum 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás Minimum 1 x VGA Minimum 1 x kompozit videó Minimum 1 x Audio 3,5 mm kimenetek Minimum 1 x VGA Minimum 1 x Audio 3,5 mm Minimum 1 x USB-A, 1A tápegység Ellenőrzés Legalább 1x RS232 |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| 3D | Teljes 3D |
| Zajszint | Maximum 29 dB |
| hangszóró | Minimum 1x10W |
| Vezeték nélküli kompatibilitás | Igen, ugyanazon gyártó opcionális tartozékával |
| Energiafelhasználás | Maximum 225W |
| méret | Maximum 319 x 247 x 110 |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C ~ 40°C |
| Nettó tömeg | Maximum 3,1 kg |

| 1.3 | Professzionális videoprojektor támaszték - 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: típus | Mennyezeti támaszték videoprojektorhoz |
| Hatótávolság | Prémium |
| Anyag | Műanyag, acél, alumínium |
| Felület kidolgozása | Porral borított felület |
| Szín | Matt fekete/Matt fehér |
| méret | Minimum 598 x 414 mm |
| Maximum töltés | Minimum 30 kg |
| Szerelési alkalmazkodóképességi tartomány | Minimális tartomány 182–398 mm |
| Lejtő | Minimális tartomány -20°~+20° |
| forgás | Minimális tartomány -20°~+20° |
| spin | 360° |
| Állítható profilhossz | Minimális tartomány 520 – 600 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| 1.4 | Magyar nyelvű interaktív szoftver licenc - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek oktatási platform típusúnak kell lennie, teljes mértékben elérhető magyar nyelven, hogy megkönnyítse a tanár és diák közötti didaktikai interakciót |
|  | Legalább a virtuális könyvtár 14 230 képpel |
|  | Teljesen elérhető a következő nyelveken: román, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi forgalomban lévő nyelveken |
|  | Minimálisan elérhető interaktív funkciók: kézírás és annak felismerése, annotáció, diagramok, rögzítés, animációk, oldalszámozás és az egyes tudományágakhoz (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) jellemző eszközök. |
|  | Legalább 3 különböző felhasználási lehetőség: Előkészület – dedikált mód az órák/előadások előkészítéséhez, Tanítás – az aktuális tanítási/prezentációs mód, Asztali – mód, amely lehetővé teszi megjegyzések készítését a számítógépen/laptopon található bármilyen típusú anyagon |
|  | Mobil képernyő funkció (Fly screen) – lehetővé teszi, hogy a táblához csatlakoztatott számítógépen/laptopon helyben tárolt dokumentumokat a szoftver által generált QR-kód beolvasásával mobil laptopra/telefon készülékekre küldjék. |
|  | Dia mód funkció (Slide Mode) – a szoftvernek lehetővé kell tennie a prezentációs módba való belépést |
|  | Hozzáadás funkció (Hozzáadás) – lehetővé teszi új programok hozzáadását |
|  | A szoftvernek tartalmaznia kell egy saját könyvtárat előre meghatározott, változatos didaktikai anyagokból, amelyek a tanulmányi tudományágnak megfelelően vannak strukturálva |
|  | Az asztali mód minimális funkciói: Kijelölés, Ceruza, Törlés, Képernyőkép, Előző, Következő, Jegyzetek mentése és Az Office dokumentumokra is érvényes megjegyzések törlése (e-ink) |
|  | Fájlkezelési funkciók: Új fájl, Megnyitás, Mentés, Bezárás |
|  | Minimális oldalkezelési funkciók: Új – a rendszernek támogatnia kell végtelen számú oldal hozzáadását, törlést, oldalak csoportosítását, vonalzót, elrendezést az oldalon, méretezést, animációt |
|  | Minimális eszközök a rajzoláshoz: ceruza, formák, táblázat és ezek testreszabása, lehetőség vonalak, függvények, táblázatok, grafikonok hozzáadására, weboldalak hozzáadására (beépített funkció), hisztogramok, címkék, információs diagramok és halszálkás diagramok. |
|  | Minimális eszközök a képernyőhöz: Erősítő (nagyítja a kiválasztott képernyőterületet - nagyítás funkció), Fekete képernyő (fekete képernyő), Highlight (szabadon választott képernyőterület megjelenítése), Spot (kiemeli a kiválasztott képernyőterületet), Maszk (maszk - elrejti egy terület a képernyőn), Vízszintes húzás, Perspektíva eszköz, Képernyőfelvétel |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie a következő típusú fájlok beillesztését: fénykép (bmp, jpg, jpeg, png, gif), videó és hang (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) vagy txt |
|  | Olvasási funkció – a szoftvernek képesnek kell lennie a kiválasztott szöveg hangjának lejátszására |
|  | Inerciális mozgás funkció, amely biztosítja a tárgyak képernyőn történő mozgását ugyanolyan sebességgel, ahogyan a felhasználó mozgatja a kezét |
|  | Erőforrás-könyvtár – a szoftvernek lehetővé kell tennie a számítógépen/laptopon vagy a felhőből helyileg tárolt fájlok hozzáadását |
|  | Animációk hozzáadásának funkciója – a szoftvernek lehetővé kell tennie animációk hozzáadását mind a létrehozott oldalakhoz, mind az egyes objektumcsoportokhoz |
|  | Képernyőképek betöltésének és összehasonlításának funkciója – támogatnia kell legalább 4 képernyőkép egyidejű feltöltését |
|  | További minimálisan igényelt funkciók: másolás-beillesztés, Képletek (különféle matematikai függvények választhatók), Véletlen számok (rajzolási funkció), Óra (időzítés funkcióval együtt), Felirat, Hangfelvétel, Keresés (a keresés online történik, és az eredmény húzzuk a tábla kívánt oldalára), Fordítás, Testreszabás eszköztár. |
|  | Támogatja a többfelhasználós módot, hogy több felhasználó egyszerre használja a rendelkezésre álló eszközöket, elforgatási és/vagy nagyítási opciókat egy vagy több objektumhoz, amelyet a Windows operációs rendszer Gesztusfelismerés funkciójával választanak ki. |
|  | Támogatja a Multi-Screens módot a képernyő két, három vagy négy részre osztásához, 2-4 tanuló számára. |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie két interaktív tábla egyidejű, különböző módokon történő használatát az alábbiak szerint: Interakció – az egyes táblákon más és más dolgokat lehet kezelni, Bővítés – a két vetítési területet összeillesztve nagyobb képernyőt alkotnak, Duplikáció – mindkét tábla megjelenik ugyanaz a tartalom. |
|  | Támogatja az Interaktív válasz módot egy IQClick típusú rendszeren keresztül, amelynek lehetővé kell tennie a kérdések megválaszolását az órákon/előadásokon, de a tanulók/résztvevők vizsgálatát is. |
|  | Lehetőség a szavazás/válasz típusának konfigurálására az Interaktív válasz módhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása. |
|  | Az interaktív szoftverhez kapcsolódó licencnek örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáférést kell biztosítania az alkalmazás minden további verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval. |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24/7 elérhető technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.