Interaktív csomag minimum 254 cm átlós komplett konfigurációban ultrarövid vetítésű videoprojektorral és kiegészítőkkel

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Támogatja a többfelhasználót: több diák dolgozhat egyszerre az interaktív táblán |
|  | Alapfunkciók: kattintás, dupla kattintás, jobb kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb. |
|  | Minimum 18 teljesen testreszabható gomb a tábla mindkét oldalán (összesen 36) |
|  | Programozható gombok számítógépes alkalmazásokhoz |
|  | Virtuális billentyűzet tartozék |
|  | Írófelület a marker típusú kopásgátló bevonathoz; |
|  | Kézmozdulat-felismerő funkció: egy ujjal írjon, két ujjal válassza ki, tenyerét pedig törölje |
|  | A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és forgatás |
|  | Képernyő kikapcsolása/képernyő bekapcsolása funkció: 5 ujjal egyidejű megnyomása 3 másodpercig kikapcsolja az interaktív modult, és lehetővé teszi a tábla típusú jelölőkkel való írást |
|  | Inerciális mozgás, amely lehetővé teszi a digitális tárgy szabad mozgását a táblán |
|  | e-ink funkció – szerkesztés intelligens digitális tintával olyan alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy megjegyzések valós időben a Microsoft Explorer/Edge programban |
|  | Az órák audio-video rögzítési funkciója későbbi lejátszáshoz vagy archiváláshoz |
|  | Kiegészítők és opciók széles választékát kínálja |
|  | Natív integráció a videokonferencia vagy távoktatási megoldásokba |
|  | Böngészés és keresés az interneten |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 2178 x 1349 mm |
| Átlós | Minimum 252 cm |
| Érintkezési pontok | Minimum 10 pont – ujj/jelölő érintés |
| Technológia | Digital Vision Touch |
| Kalibráció | Kézi: 4, 9, 12, 15, 20 vagy 25 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 0,05 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 16:10 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív gombok | Minimum 36, konfigurálható |
| Aktív felület méretei | Minimum 2111 mm x 1283 mm |
| Vetítési felület méretei | Minimum 2052 mm x 1283 mm |
| Operációs rendszer | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| táplálás | USB, ≤600mW |
| Írófelület | Támogatja a táblajelölőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24/7 támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB kábel 7,5 m (opcionális 10 m-es hosszabbítás), 2 stylus típusú jelölő, 2 tábla típusú jelölő, Tartozékok falra rögzítéshez, oktató szoftver magyar nyelvű CD, magyar nyelvű szoftver használati útmutató, magyar nyelvű tábla használati útmutató |
| Bruttó súly | Maximum 33 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 25 kg |

| 1.2 | Videó projektor – 1 db |
| --- | --- |
| Műszaki adatok: Vetítési rendszer | 3LCD vagy azzal egyenértékű |
| LCD panel | 0,59" D9 |
| Szín/fehér fényerő | Minimális tartomány 3500 - 2900 Lumen, gazdaságos üzemmódban |
| Felbontás | WXGA 2 |
| Képarány | 16:10 |
| Kontraszt arány | Minimum 14 000 : 1 |
| A fényforrás | Lámpa |
| A lámpa élettartama | Minimum 9000 óra energiatakarékos üzemmódban |
| Keystone korrekció | Kézi függőleges/vízszintes: ± 3° |
| Függőleges 2D képgenerálási frekvencia | 100 Hz - 120 Hz |
| Előrejelzési jelentés | 0,28 - 0,37:1 |
| Zoomolás | Digitális, Tényező: 1 - 1,35 |
| Vetítési méretek | 60” – 100” |
| Az objektív F száma | 1.6 |
| Az objektív gyújtótávolsága | 3,7 mm |
| Fókusz | Kézikönyv |
| USB kijelző funkció | 3 az 1-ben: fotó / egér / hang |
| Minimális csatlakozási lehetőség | VGA be-/kimenet, 3x HDMI, kompozit RCA, A típusú USB, B típusú USB, MHL, RS-232C, 3x sztereó jack bemenet, mikrofon jack bemenet, Jack kimenet, Ethernet interfész (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Biztonság | Kensington zár, jelszavas védelem, biztonsági kábelnyílás, vezeték nélküli LAN egység zár, vezeték nélküli LAN biztonság, jelszavas védelem |
| Jellemzők | Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenet kiválasztása, Integrált hangszóró minimum 16W, Egyedi felhasználói logó, Közvetlen indítás/leállítás, Kompatibilis a dokumentumkamerával, Megosztási funkció, Vezeték nélküli LAN hálózati csatlakozási lehetőség |
| Energia fogyasztás | Maximum 355 W (normál üzemmódban) |
| méret | Maximum 370 x 405 x 153 mm |
| Súly | Maximum 6 kg |
| Normál zajszint | Maximum 37 dB |
| Üzemi hőmérséklet | 5°C-40°C |
| Fali tartó tartozék | Igen |

| 1.3 | Magyar nyelvű interaktív szoftver licenc - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív szoftvernek oktatási platform típusúnak kell lennie, teljes mértékben elérhető magyar nyelven, hogy megkönnyítse a tanár és diák közötti didaktikai interakciót |
|  | Legalább a virtuális könyvtár 14 230 képpel |
|  | Teljesen elérhető a következő nyelveken: román, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi forgalomban lévő nyelveken |
|  | Minimálisan elérhető interaktív funkciók: kézírás és annak felismerése, annotáció, diagramok, rögzítés, animációk, oldalszámozás és az egyes tudományágakhoz (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) jellemző eszközök. |
|  | Legalább 3 különböző felhasználási lehetőség: Előkészület – dedikált mód az órák/előadások előkészítéséhez, Tanítás – az aktuális tanítási/prezentációs mód, Asztali – mód, amely lehetővé teszi megjegyzések készítését a számítógépen/laptopon található bármilyen típusú anyagon |
|  | Mobil képernyő funkció (Fly screen) – lehetővé teszi, hogy a táblához csatlakoztatott számítógépen/laptopon helyben tárolt dokumentumokat a szoftver által generált QR-kód beolvasásával mobil laptopra/telefon készülékekre küldjék. |
|  | Dia mód funkció (Slide Mode) – a szoftvernek lehetővé kell tennie a prezentációs módba való belépést |
|  | Hozzáadás funkció (Hozzáadás) – lehetővé teszi új programok hozzáadását |
|  | A szoftvernek tartalmaznia kell egy saját könyvtárat előre meghatározott, változatos didaktikai anyagokból, amelyek a tanulmányi tudományágnak megfelelően vannak strukturálva |
|  | Az asztali mód minimális funkciói: Kijelölés, Ceruza, Törlés, Képernyőkép, Előző, Következő, Jegyzetek mentése és Az Office dokumentumokra is érvényes megjegyzések törlése (e-ink) |
|  | Fájlkezelési funkciók: Új fájl, Megnyitás, Mentés, Bezárás |
|  | Minimális oldalkezelési funkciók: Új – a rendszernek támogatnia kell végtelen számú oldal hozzáadását, törlést, oldalak csoportosítását, vonalzót, elrendezést az oldalon, méretezést, animációt |
|  | Minimális eszközök a rajzoláshoz: ceruza, formák, táblázat és ezek testreszabása, lehetőség vonalak, függvények, táblázatok, grafikonok hozzáadására, weboldalak hozzáadására (beépített funkció), hisztogramok, címkék, információs diagramok és halszálkás diagramok. |
|  | Minimális eszközök a képernyőhöz: Erősítő (nagyítja a kiválasztott képernyőterületet - nagyítás funkció), Fekete képernyő (fekete képernyő), Highlight (szabadon választott képernyőterület megjelenítése), Spot (kiemeli a kiválasztott képernyőterületet), Maszk (maszk - elrejti egy terület a képernyőn), Vízszintes húzás, Perspektíva eszköz, Képernyőfelvétel |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie a következő típusú fájlok beillesztését: fénykép (bmp, jpg, jpeg, png, gif), videó és hang (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) vagy txt |
|  | Olvasási funkció – a szoftvernek képesnek kell lennie a kiválasztott szöveg hangjának lejátszására |
|  | Inerciális mozgás funkció, amely biztosítja a tárgyak képernyőn történő mozgását ugyanolyan sebességgel, ahogyan a felhasználó mozgatja a kezét |
|  | Erőforrás-könyvtár – a szoftvernek lehetővé kell tennie a számítógépen/laptopon vagy a felhőből helyileg tárolt fájlok hozzáadását |
|  | Animációk hozzáadásának funkciója – a szoftvernek lehetővé kell tennie animációk hozzáadását mind a létrehozott oldalakhoz, mind az egyes objektumcsoportokhoz |
|  | Képernyőképek betöltésének és összehasonlításának funkciója – támogatnia kell legalább 4 képernyőkép egyidejű feltöltését |
|  | További minimálisan igényelt funkciók: másolás-beillesztés, Képletek (különféle matematikai függvények választhatók), Véletlen számok (rajzolási funkció), Óra (időzítés funkcióval együtt), Felirat, Hangfelvétel, Keresés (a keresés online történik, és az eredmény húzzuk a tábla kívánt oldalára), Fordítás, Testreszabás eszköztár. |
|  | Támogatja a többfelhasználós módot, hogy több felhasználó egyszerre használja a rendelkezésre álló eszközöket, elforgatási és/vagy nagyítási opciókat egy vagy több objektumhoz, amelyet a Windows operációs rendszer Gesztusfelismerés funkciójával választanak ki. |
|  | Támogatja a Multi-Screens módot a képernyő két, három vagy négy részre osztásához, 2-4 tanuló számára. |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie két interaktív tábla egyidejű, különböző módokon történő használatát az alábbiak szerint: Interakció – az egyes táblákon más és más dolgokat lehet kezelni, Bővítés – a két vetítési területet összeillesztve nagyobb képernyőt alkotnak, Duplikáció – mindkét tábla megjelenik ugyanaz a tartalom. |
|  | Támogatja az Interaktív válasz módot egy IQClick típusú rendszeren keresztül, amelynek lehetővé kell tennie a kérdések megválaszolását az órákon/előadásokon, de a tanulók/résztvevők vizsgálatát is. |
|  | Lehetőség a szavazás/válasz típusának konfigurálására az Interaktív válasz módhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása. |
|  | Az interaktív szoftverhez kapcsolódó licencnek örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáférést kell biztosítania az alkalmazás minden további verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval. |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24/7 elérhető technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.