Interaktív csomag, legalább 221 cm-es átlós komplett konfigurációban ultrarövid vetítésű videoprojektorral és tartozékokkal

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla - 1 db |
| --- | --- |
| típus | Többfelhasználós támogatás: több diák dolgozhat egyszerre az interaktív táblán |
|  | Alapfunkciók: kattintás, dupla kattintás, jobb kattintás, bal kattintás, húzás, írás, kiemelés stb. |
|  | Minimum 18 teljesen testreszabható gomb a tábla mindkét oldalán (összesen 36) |
|  | Programozható gombok számítógépes alkalmazásokhoz |
|  | Virtuális billentyűzet mellékelve |
|  | Írófelület a marker típusú kopásgátló bevonathoz; |
|  | Gesztusfelismerő funkció: egy ujjal írjon, két ujját a kiválasztáshoz, tenyerét pedig törölje le |
|  | A szabadkézi rajzeszközök funkciója: egér funkció, radír, nagyítás és forgatás |
|  | Képernyő ki / képernyő be funkció: 5 ujj egyidejű lenyomása 3 másodpercig kikapcsolja az interaktív modult, és lehetővé teszi a tábla jelölőkkel való írást |
|  | Inerciális mozgás, amely lehetővé teszi a digitális tárgy szabad mozgását a táblán |
|  | E-ink funkció – intelligens digitális tintaszerkesztés olyan alkalmazásokban, mint a Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer / Edge programban |
|  | Leckék audio-video rögzítési funkciója későbbi lejátszáshoz vagy archiváláshoz |
|  | Kiegészítők és opciók széles választékát kínálja |
|  | Natív integráció videokonferencia vagy távoktatási megoldásokba |
|  | Böngészés és keresés az interneten |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 1780 x 1312 mm |
| Átlós | Minimum 219 cm |
| Kapcsolattartási pontok | Minimum 10 pont - Ujj/jelölő érintés |
| Technológia | Digital Vision Touch |
| Kalibráció | Kézikönyv: 4, 9, 12, 15, 20 vagy 25 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 0,05 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 4:3 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív gombok | Minimum 36, konfigurálható |
| Aktív felület méretei | Minimum 1715 mm x 1240 mm |
| Vetítési felület méretei | Minimum 1655 mm x 1240 mm |
| Operációs rendszer | Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| táplálás | USB, ≤600mW |
| Írófelület | Támogatja a táblajelzőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes, 24 órás támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | 7,5 m-es USB-kábel (opcionális 10 m-es hosszabbító), 2 ceruza jelölő, 2 tábla jelölő, falra szerelhető tartozékok, oktató szoftver CD magyar nyelven, szoftver használati útmutató magyar nyelven, felhasználói kézikönyv magyar nyelven |
| Bruttó súly | Maximum 25 kg |
| Nettó tömeg | Maximum 18 kg |
| 1.2 | Videó projektor - 1 db |
| Műszaki adatok: Kijelző technológia | DLP vagy azzal egyenértékű |
| Felbontás | Minimum XGA -1024x768; |
| fényesség | Minimum 4000 lumen |
| Kontraszt | Minimum 22000: 1 |
| Natív megjelenés | 4:3 |
| Kompatibilis megjelenés | 16:9 |
| Keystone korrekció | Minimum +/- 4° függőleges/vízszintes |
| Egyöntetűség | minimum 80% |
| Megjelenítési frekvencia | Vízszintes: 15 375 kHz - 91 147 kHz Függőleges: 24-85 (120 a 3D-hez) Hz |
| Kijelzo méret | átlója 1,78 m ~ 2,54 |
| Fényforrás típusa | Lámpa |
| A lámpa teljesítménye | Minimum 240W |
| A lámpa élettartama | Minimum 10000 óra Eco módban / 12000 óra dinamikus módban |
| Előrejelzési jelentés | 0,33: 1 |
| Vetítési távolság | 0,47 m - 0,68 m |
| Zoomolás | Rögzített |
| Gyújtótávolság | 3,72 (mm) |
| Kapcsolódás | Minimális belépő: - 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás + MHL, - 1 x HDMI 1.4a 3D támogatás - 1 x VGA (YPbPr / RGB) - 1 x kompozit videó - 1 x Audio 3,5 mm - 2 x USB-A Minimális kimenetek: - 1x VGA - 1 x Audio 3,5 mm Minimális ellenőrzés: - 1 x RS232 - 1 x RJ45 |
|  | Az AV és a vezérlőjelek minőségének és integritásának elkerülése érdekében audio-video adapterek használata nem megengedett. |
| Zajszint | Maximum 28 dB |
| hangszóró | Minimum 1x16W |
| Távoli | Igen, lézer és egér funkciókkal |
| 3D | Teljes 3D |
| Hálózat | LAN vezérlés, LAN kijelző, opcionális LAN vezeték nélküli hálózat |
| Maximális energiafogyasztás | 275W |
| Üzemi hőmérséklet | 5 °C ~ 40 °C |
| Nedvesség | maximum 85% |
| méret | Maximum 345 x 385 x 115 mm |
| Nettó tömeg | Maximum 5 kg |
| 1.3 | Professzionális videoprojektor tartó - 1 db |
| Műszaki adatok: típus | Fali tartó ultrarövid vetítésű videoprojektorhoz |
| Szín | fehér |
| méret | Minimum 447 x 407 x 208 mm |
| Nettó tömeg | 5 kg |
| Döntés | Minimális tartomány -20 ° ~ + 20 ° |
| 5 tengelyre illeszthető | Igen |
| ROLLE | 5 ° |
| Hangmagasság | 5 ° |
| Legyezőmozgás | 5 ° |
| Vízszintes alkalmazkodási tartomány | Minimum +/- 30 mm |
| Függőleges alkalmazkodási tartomány | Minimum +/- 40 mm |
| Teleszkópos profilhossz | Minimális tartomány 407–822 mm |
| Kábelkezelő rendszer | Igen |
| 1.4 | Interaktív szoftver licensz magyar nyelven - 1 db |
| típus | Az interaktív szoftvernek teljes egészében magyar nyelven elérhető oktatási platform típusúnak kell lennie, hogy megkönnyítse a tanár és a diák közötti didaktikai interakciót. |
|  | Legalább a virtuális könyvtár 14 230 képpel |
|  | Teljesen elérhető magyar, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi nyelveken |
|  | Minimálisan elérhető interaktív funkciók: kézírás és annak felismerése, annotáció, diagramok, rögzítés, animációk, oldalszámozás és az egyes tudományágakra jellemző eszközök (matematika, fizika, kémia, biológia stb.). |
|  | Minimum 3 különböző felhasználási lehetőség: Előkészület - dedikált mód a leckék / prezentációk előkészítéséhez, Tanítás - tanítási / bemutató mód, Asztali mód, amely lehetővé teszi a megjegyzések rögzítését a számítógépen / laptopon található bármilyen típusú anyaghoz |
|  | Mobil képernyő funkció - lehetővé teszi, hogy a táblához csatlakoztatott számítógépén/laptopján helyben tárolt dokumentumokat küldjön mobil eszközökre, például laptopra/telefonra a szoftver által generált QR-kód beolvasásával |
|  | Dia mód – a szoftvernek lehetővé kell tennie a diavetítés módba való belépést |
|  | Funkció hozzáadása – lehetővé teszi új programok hozzáadását |
|  | A szoftvernek tartalmaznia kell egy saját könyvtárat előre meghatározott, változatos tananyagokból, amelyek a tanulmányi tudományágnak megfelelően strukturálódnak. |
|  | Minimális asztali szolgáltatások: Kijelölés, Ceruza, Radír, Képernyőkép, Előző, Következő, Jegyzetek mentése és Az Office (e-ink) dokumentumokra is érvényes megjegyzések törlése |
|  | Fájlkezelési funkciók: Új fájl, Megnyitás, Mentés, Bezárás |
|  | Minimális oldalkezelési funkciók: Új - a rendszernek támogatnia kell végtelen számú oldal hozzáadását, törlést, oldalcsoportosítást, vonalzót, oldalelrendezést, méretezést, animációt |
|  | Minimális rajzeszközök: ceruza, formák, táblázat és ezek testreszabása, vonalak, függvények, táblázatok, grafikonok hozzáadásának lehetősége, weboldalak hozzáadása (beépített funkció), hisztogramok, címkék, információs diagramok és halszálkás diagramok. |
|  | Minimális képernyőeszközök: Erősítő (nagyítja a kiválasztott képernyőterületet - nagyítás funkció), Fekete képernyő, Kiemelés (kiemelés - szabadon kiválasztott képernyőterület megjelenítése), Spot (kiemeli a kiválasztott képernyőterületet), Maszk - egy területet elrejt a képernyőn) , Vízszintes húzás, Perspektíva eszköz, Képernyőkép |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie a következő típusú fájlok beillesztését: fénykép (bmp, jpg, jpeg, png, gif), videó és hang (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) vagy txt |
|  | Olvasás funkció - a szoftvernek képesnek kell lennie a kiválasztott szöveges hang lejátszására |
|  | Inerciális mozgás funkció, amely biztosítja a tárgyak képernyőn történő mozgását ugyanolyan sebességgel, ahogyan a felhasználó mozgatja a kezét |
|  | Erőforrás-könyvtár – a szoftvernek lehetővé kell tennie a számítógépen/laptopon vagy a felhőben helyileg tárolt fájlok hozzáadását |
|  | Animációs funkció – a szoftvernek lehetővé kell tennie animációk hozzáadását mind a létrehozott oldalakhoz, mind az egyes objektumcsoportokhoz |
|  | Képernyőfelvétel feltöltési funkció és összehasonlítás – egyszerre legalább 4 képernyőkép feltöltését kell támogatnia |
|  | További minimálisan szükséges funkciók: másolás-beillesztés, Képletek (különböző matematikai függvények választhatók), Véletlen szám (rajzolási funkció), Óra (időzítés funkcióval együtt), Felirat, Hangfelvétel, Keresés (a keresés az interneten történik, és az eredmény a táblázatból a kívánt oldalra rajzolva), Fordítás, Az eszköztár testreszabása. |
|  | Támogatja a többfelhasználós módot, hogy több felhasználó egyszerre használhassa a rendelkezésre álló eszközöket, forgatási és/vagy nagyítási opciókat egy vagy több objektumhoz, amelyet a Gesztusfelismerés funkcióval választottak ki a Windows operációs rendszerben. |
|  | Támogatja a Multi-Screens módot a képernyő két, három vagy négy részre való felosztásához, 2-4 tanuló számára. |
|  | A szoftvernek lehetővé kell tennie két interaktív tábla egyidejű, különböző módokon történő használatát az alábbiak szerint: Kölcsönhatás - az egyes táblákon más és más dolgokat lehet kezelni, Bővítés - a két vetítési területet összeillesztve nagyobb képernyőt hoz létre, Duplikáció - mindkét tábla megjelenik ugyanaz a tartalom. |
|  | Támogatja az Interaktív válasz módot egy IQClick típusú rendszeren keresztül, amelynek lehetővé kell tennie a kérdések megválaszolását az órák / előadások során, de a hallgatók / résztvevők vizsgálatát is. |
|  | Lehetőség a szavazás/válasz típusának konfigurálására az Interaktív válasz módhoz: szavazati jog megadása/korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása. |
|  | Az interaktív szoftver licencének örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden későbbi verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval. |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Garancia:

  - Interaktív tábla - 36 hónap

  - Videoprojektor - 24 hónap

  - Tartozékok - 12 hónap

- 24 órás elérhetőség technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.