Interaktív tábla - 83", magyar nyelvű szoftver mellékelve, Multi-touch 10 pont, Többfelhasználós

1. Minimálisan szükséges felszerelés és tartozékok:

| 1.1 | Interaktív tábla- 1 darab |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív táblának lehetővé kell tennie az érintést (ujj) és a jelölő használatát |
|  | Alkalmazott technológia: Multi-Touch – amelynek lehetővé kell tennie a tábla egyidejű használatát akár 10 felhasználó számára (legalább 6 a vezeték nélküli változatban) |
|  | Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyidejűleg különböző gesztusokat használjanak: kicsinyítés, nagyítás, elforgatás, döntés |
|  | Bármely más gyártó oktatási alkalmazásainak támogatása |
|  | A felületnek fémesnek, kerámiával borítottnak kell lennie - karcolás-, tükröződés- és fénygátló tulajdonságokkal (kivetítésre optimalizálva) |
|  | A tábla felületének lehetővé kell tennie a táblás jelölést, és könnyen tisztíthatónak kell lennie bármilyen klasszikus megoldással. |
|  | Ingyenes magyar nyelvű, multidiszciplináris szoftver a tanárok és a diákok közötti interakció és kommunikáció fokozására |
|  | Biztosítania kell a rendelések nagy sebességű feldolgozását és a multimédiás tartalmak lejátszását |
|  | Az interaktív tábla konfigurálásának gyorsnak kell lennie, mindössze néhány lépésben |
|  | Moduláris másodlagos menüvel kell rendelkeznie, amely gyorsbillentyűk oldalmenüjeként érhető el |
|  | 3D eszköz, amely lehetővé teszi a 3D modellek megjelenítését, de a modellek mozgatását, elforgatását és nagyítását/kicsinyítését is |
|  | Integrált e-ink annotációs támogatás – minimális Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Automatikus kalibrációs funkció egyetlen gombnyomással |
|  | Többszínű funkció, amely lehetővé teszi a magas markerek számának és színeinek automatikus felismerését a tolltálcán |
|  | Illesztőprogram nélküli telepítés (Windows 10 operációs rendszerhez) |
| Műszaki adatok: méret | Minimum 1690 x 1280, maximális vastagság 30 mm |
| Fémlemez felület | Kerámia-acél (E3) / Előre festett acél |
| Átlós | Minimum 210 cm |
| Kapcsolattartási pontok | Minimum 10 pont - Ujj/jelölő érintés |
| Technológia | IR cellás optikai LED |
| Kalibráció | 9 pont |
| Felbontás | Minimum 32768 x 32768 |
| Pontosság | Maximum 1 mm |
| Válaszidő | Maximum 5 ms (ujj/jelölő) |
| Formátum | 4:3 |
| Környezeti fény visszaverődése | Nulla |
| Aktív felület méretei | Minimum 1584 mm x 1176 mm |
| Átlós aktív felület | Minimum 197 cm |
| Operációs rendszer összeegyeztethető | Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Felület | USB 2.0 (HID-kompatibilis), 2,4 GHz-es vezeték nélküli (opcionális) |
| Írófelület | Támogatja a táblajelzőt, bármilyen színt |
| Garancia | 3 év, teljes körű, 24 órás technikai támogatás |
| tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Tartozékok mellékelve | USB-kábel 6 m (opcionális 15 m-es hosszabbítás), 2 ceruza jelölő, 2 tábla jelölő, Falra szerelhető tartozékok, Magyar oktatási szoftver CD, Magyar szoftver használati útmutató, Magyar tábla használati útmutató |

| 1.2 | Interaktív szoftver licenc magyar nyelven- 1 darab |
| --- | --- |
| típus | Az interaktív szoftvernek teljes egészében magyar nyelven elérhető oktatási platform típusúnak kell lennie, hogy megkönnyítse a tanár és a diák közötti didaktikai interakciót. |
|  | Teljesen elérhető: magyar, angol, német, magyar, bolgár és más nemzetközi forgalomban lévő nyelveken |
|  | Elérhető médiafunkciók: képek, hang, flash, videó, 3D objektumok vagy webböngészők beszúrásának lehetősége. |
|  | Minimálisan szükséges rajzolási funkciók: kézírás, intelligens toll, ceruza, marker, lézer, magasgyújtó, különböző geometriai formák és geometriai formák térben, radír, szövegelrendezés és formázás funkciók. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell Text-to-Speech funkcióval |
|  | Funkció a kézírás felismeréséhez és az automatikus átalakításhoz szerkeszthető szöveggé. |
|  | Intelligens digitális tinta e-tinta szerkesztési funkció olyan alkalmazásokban, mint a Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF vagy valós idejű megjegyzések a Microsoft Explorer / Edge programban. |
|  | Az interaktív szoftvernek rendelkeznie kell az írás/rajzolás többfelhasználós funkciójával, amely lehetővé teszi az interaktív tábla egyidejű használatát 2/4/6/10 tanuló számára, egyszerre tudnak írni/rajzolni/dolgozni különböző színekkel. |
|  | Mind a használt toll, mind a hozzárendelt vonal színének és típusának automatikus felismerési funkciója, valamint a képernyő automatikus felosztása a felhasználói számtól függően (akár 4 szekció egyszerre) |
|  | A szavazási funkció használatához a szoftvert integrálni kell a szavazórendszerbe |
|  | Lehetőség a szavazás típusának konfigurálására a szavazási funkcióhoz: szavazati jog megadása / korlátozása, a szavazás időtartama, eredmények exportálása |
|  | Kell lennie az interaktív szoftver mobil verziójának, egy e-Note alkalmazásnak, amely lehetőséget ad a tanárnak a valós idejű szerkesztésre |
|  | Az interaktív szoftver licencének örökérvényűnek kell lennie, és korlátlan hozzáféréssel kell rendelkeznie az alkalmazás minden későbbi verziójához. |
|  | A szoftvernek rendelkeznie kell automatikus frissítés-ellenőrző funkcióval |

2. Opcionális tartozékok kaphatók

| 2.1 | Kiegészítő típus elérhető | Jellemzők |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Akusztikus burkolatok | Opcionális audiorendszer áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a legalább 40 W teljesítményű hangszórók felszerelését, amelyek elég erősek egy 30 fős osztály számára. A hangszóróknak közös testet kell alkotniuk az interaktív táblával, és nem kell másik kábelt a laptophoz/számítógéphez (automatikusan dekódolni a meglévő USB-kábel audiojelét. Ezenkívül a rendszernek lehetővé kell tennie egy vonali hangforrás csatlakoztatását (telefon, mp3 lejátszó stb.) és/vagy Lavalier típusú mikrofon, a hangot az akusztikus burkolatok automatikusan keverik és felerősítik (a nagy, sok tanulós osztálytermekben nélkülözhetetlen funkció). A hangerő a számítógépről és az interaktív tábláról is vezérelhető. , integrált vezérlőgombok segítségével. |
| 2.1.2 | Interaktív tolltartó | Az interaktív tolltartó rendszernek lehetővé kell tennie az írásszín vagy a radír automatikus kiválasztását a gombok vagy menük további megnyomása nélkül. A rendszernek automatikusan észlelnie kell a kiválasztott színt, és beállítja a szoftver interfészt a működés megkönnyítése érdekében. Automatikusan érzékeli a különböző tollak használatát, és automatikusan lehetővé teszi a több színben történő írást. Az interaktív tolltartó kialakítása megkönnyíti az interaktív táblával és az audioházak vezérlőrendszerével közös test módban történő telepítést. A rendszer tartalmazni fog legalább egy dedikált USB-portot egy USB-memória csatlakoztatásához a tárolt fájlokkal, amelyeket használni szeretne a leckében/előadásban. |
| 2.1.3 | Wifi USB dongle | A 2,4 GHz-es vezeték nélküli rendszernek ki kell zárnia az USB-kábel használatát az interaktív tábla és a számítógép között. A rendszernek legalább 10 méteres távolságig használhatónak kell lennie, és legalább 30 különböző csatornát kell biztosítania az interferencia elkerülése érdekében. Minimális funkciók: automatikus szkennelés és párosítás. |

Kívánt:

- A termékek újak, nem használtak és kívül esnek a gyártó által megjelölt EOL státuszon.

- Teljes rendszergarancia: 36 hónap.

- 24 órás elérhetőség technikai jegyek nyitására.

- Az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a kulcsrakész funkcionális megoldáshoz szükséges összes apró anyagot és kiegészítőt.

- Az ajánlattevő igazolja a rendszer telepítéséhez és konfigurálásához szakképzett személyzetet.